МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГАТУ

_______________Н.В. Казаровец

_________________________

Регистрационный № УД-____/уч.

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

для специальностей

1-74 06 01 	«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного

производства»

1-74 06 03 	«Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве»

Минск 2010

Составители:

С. И. Оскирко – к.т.н., доцент кафедры «Производственное обучение» учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

О. И. Дубинко –  ст. преподаватель кафедры «Производственное обучение» учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

М. Н. Гурнович – ст. преподаватель кафедры «Производственное обучение» учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

Рецензенты: 	А. Е. Хацкевич – директор ЗАО «Спецавтошкола»

Н. П. Гурнович – к.т.н, доцент кафедры «Сельскохозяйственные машины» учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

Рекомендована  к утверждению в качестве учебной:

кафедрой ПО

протокол №    	        от «       »      		      2010 г.

зав. кафедрой ПО	 _______________С. И. Оскирко

научно-методическим советом АМФ

протокол №  	        от «____»____________2010 г.

председатель НМС _______________   Т. А. Непарко

научно-методическим советом ФТС

протокол №  	        от «____»____________2010 г.

председатель НМС 			       В. П. Миклуш

научно-методическим советом БГАТУ

протокол №  	        от «____»____________2010 г.

председатель НМС 			       И. Н. Шило

СОГЛАСОВАНО

Декан АМФ				 В. Б. Ловкис

Декан ФТС					 В. П. Миклуш

Начальник УМЦ 				 Л. И. Глазовская

Руководитель

производственной

практикой					 И. И. Пранович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа разработана в соответствии с учебным планом и программой подготовки водителей колесных тракторов категорий «А», «B» и самоходных машин категории «D», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20.08.2009, № 1094.

Сельскохозяйственное предприятие, оснащенное современной техникой, предъявляет все более высокие требования к уровню общеобразовательной и профессиональной подготовки инженеров механиков сельскохозяйственного производства. Каждый специалист инженерной службы кроме теоретических знаний должен уметь работать на МТА и уметь их настраивать и регулировать.

Для выполнения этих требований предназначен такой вид обучения, как производственная практика по работе на МТА.

Производственная практика по работе на МТА является одной из важнейших составляющих частей подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи в области механизации сельскохозяйственного производства.

Цель практики — закрепление и углубление теоретических знаний по выполнению механизированных работ для производства продукции растениеводства и животноводства, знаний, полученных при изучении дисциплин «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», умений и навыков полученных при прохождении учебно-производственной практике при получении рабочей специальности «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», приобретение опыта выполнения конкретных технологических операций в растениеводстве и животноводстве, ознакомление с конструкцией и технологическим процессом современных машин и оборудования для механизации сельскохозяйственных процессов, имеющимися на предприятии, закрепление знаний по техническому обслуживанию и ремонту техники.

Задачи практики – углубить знания по тракторам и сельскохозяйственным машинам, техническому обслуживанию и ремонту техники,   овладеть  практическими   навыками   по   технологии  и организации выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве.

В результате прохождения практики студент должен

знать:

- структуру и организацию производства на предприятии;

- агротехнику возделывания основных сельскохозяйственных культур;

- периодичность и порядок проведения технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин;

уметь:

- компоновать машинно-тракторные агрегаты и подготавливать к работе машинно-тракторные агрегаты, тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины;

- выполнять полевые тракторные механизированные работы;

- выполнять регулировочные работы на тракторах и сельскохозяйственных машинах;

- проводить операции по техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин.

Организации (предприятия) для проведения производственной практики определяются университетом совместно с областными комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию независимо от форм собственности, исходя из принципа соответствия профилю подготовки специалистов в университете. С ними заключаются договоры о проведении производственной практики.

На производственную технологическую практику в сельскохозяйственном предприятии согласно учебному плану отводится 6 недель.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Название темы | К-во часов |
| --- | --- |
| 1. Ознакомление со структурой производства | 4 |
| 2. Требования техники безопасности труда и противопожарные меры при работе на машинно-тракторных агрегатах в поле | 4 |
| 3. Агротехника возделывания основных сельскохозяйственных культур | 18 |
| 4. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и подготовка их к работе | 24 |
| 5. Выполнение регулировочных операций и ремонт сельскохозяйственной техники | 24 |
| 6. Организация и технология хранения машин | 24 |
| 7. Работа на машинно-тракторных агрегатах | 226 |
| Всего | 324 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

1. Ознакомление с производством

Ознакомление с  производственной деятельностью  хозяйства, отчетностью, составом машинно-тракторного парка, уровнем механизации сельскохозяйственных работ. Ознакомление и изучение передовых методов организации и стимулирования труда в цехе механизации. Ознакомление с организацией рабочих мест.

2. Требования техники безопасности труда и противопожарные меры

при работе на машинно-тракторных агрегатах в поле

Изучение правил и норм по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии при выполнении механизированных сельскохозяйственных работ, работ по техническому обслуживанию и ремонту машин.

Правила безопасности при работе на машинно-тракторных агрегатах.

3. Агротехника возделывания основных сельскохозяйственных культур

Ознакомление и анализ технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Приемы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с требованиями агротехники и организационно-технических правил производства работ.

4. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и подготовка их к работе

Компоновка машинно-тракторных агрегатов, подготовка их к работе. Настройка агрегата на выполнение технологических операций.

5. Выполнение регулировочных операций и ремонт сельскохозяйственной техники

Регулировочные операции по обеспечению выполнения технологического процесса. Операции технического обслуживания и ремонта машин.

Ремонт резьбовых и шпоночных соединений. Ремонт сцеплений и тормозов. Демонтаж сцепления и тормозных механизмов. Разборка и дефектовка. Наклепка накладок. Сборка и регулировка. Демонтаж колес, их разборка, дефектовка. Ремонт камер. Сборка, установка. Замена шпилек.

Подготовка машин к ремонту. Разборка машин. Дефектовка деталей. Ремонт рабочих органов машин. Сборка узлов, агрегатов и машин.

6. Организация и технология хранения машин

Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин к хранению. Постановка техники на хранение.

7. Работа на машинно-тракторных агрегатах

Проверка технического состояния машинно-тракторного агрегата. Подготовка агрегата к работе. Подготовка поля к работе. Работа на агрегате.

Проверка качества работы. Устранение выявленных в процессе работы неисправностей. Техническое обслуживание агрегата в конце смены.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ.

1. Операции ЕТО, ТО-1 тракторов.

2. Операции ЕГО, ТО-1 зерноуборочного комбайна или самоходной сельскохозяйственной машины.

3. Операции ТО-2 тракторов.

4. Операции ТО - 3 тракторов.

5. Операции СТО - зерноуборочного комбайна или самоходной сельскохозяйственной машины.

6. Алгоритм запуска двигателя трактора с пусковым двигателем.

7. Порядок настройки навесной системы трактора для работы с прицепными машинами.

8. Порядок настройки навесной системы трактора для работы с навесными машинами.

9. Виды ГСМ и охлаждающих жидкостей, их марки, применение.

10. Сроки и порядок замены смазывающих жидкостей в узлах и механизмах трактора.

11. Сроки и порядок ухода за системой охлаждения ДВС и тормозной системой машин.

2. ТРАКТОРЫ

При работе на тракторе студент обязан:

1) знать устройство, принцип действия,  основные регулировки тракторов, применяемых в сельском хозяйстве;

2) знать перечень операций ежедневного технического обслуживания и уметь проводить эти операции (проверка уровня масла в картере двигателя, в корпусе топливного насоса и регуляторе, уровень масла в баке гидронавесной системы и т.д.);

3) подготавливать, и запускать двигатель. Овладеть вождением колесных   и   гусеничных   тракторов,   управлять   машинно-тракторными агрегатами при выполнении сельскохозяйственных работ. Изучить практически встречающиеся способы движения   тракторных   агрегатов   при   выполнений  с.-х. работ: вспашки, боронования, посева, уборки зерновых культур жатками, лущения стерни, заготовке кормов;

4) освоить  практические  мероприятия,  направленные  на повышение     производительности агрегата и его топливно-экономических показателей.

5) Ознакомиться с учетом работы и отчетностью.

1. Укажите параметры технической характеристики двигателя Д-260., приведите его классификационную характеристику.

2. Поясните конструкцию кривошипно-шатунного механизма двигателя. Комплектование цилиндро-поршневой группы. Обозначения на поршнях, гильзах, щеках коленчатого вала и т.д. (на примере одного из эксплуатируемых).

3. Работы, выполняемые при обслуживании системы охлаждения двигателя Д-260. Клапаны в системе охлаждения и их назначение,

4. Работы, выполняемые при обслуживании системы смазки двигателя Д-260. Укажите, какие детали смазываются под давлением. Назначение и места установки клапанов.

5. Укажите  назначение  агрегатов  системы питания дизельного двигателя Д-260, их периодичность обслуживания.

6. Поясните  работу топливного  насоса высокого  давления (на примере установленного на двигателе эксплуатируемого трактора).

7. Поясните работу всережимного регулятора топливного насоса эксплуатируемого дизеля в различных режимах работы.

8. Поясните, как осуществляется регулировка тепловых зазоров в клапанах ГРМ двигателя эксплуатируемого трактора. Углы поворота коленчатого вала при регулировке зазоров. Метки.

9. Выявление неисправностей в работе двигателя. Отработка способов их устранения.

10. Выполняемые операции по регулировкам топливного насоса.

11.  Виды, периодичность и перечень операций ЕТО, ТО-1 и СТО по тракторам и с/х машинам.

12. Укажите, как осуществляется слив отстоя, промывка фильтра грубой  очистки топлива и  замена  фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки топлива у дизеля Д-260.

13. Укажите порядок удаления воздуха из системы питания двигателей Д-240, Д-260.

14. Назначение, принцип работы главной муфты сцепления. Неисправности главной муфты сцепления, способы их устранения у трактора «Беларус-1221».

15. Выполнение регулировок главной муфты сцепления и замена ее отдельных деталей.

16. Поясните  конструкцию  главной  муфты  сцепления  трактора «Беларус 820». Укажите агрегаты, устанавливаемые в главной муфте сцепления и их назначение.

17. Поясните  конструкцию  механической коробки  передач эксплуатируемого трактора, указав поток мощности при включении одной из передач.

18.  Принцип работы гидромеханических коробок перемены передач. Неисправности коробок переменных передач и способы их устранения.

19. Устройство, особенности работы коробок переменных передач, переключаемых под нагрузкой (без разрыва потока мощности).

20. Поясните конструкцию и работу заднего моста эксплуатируемого трактора.

21. Неисправности, возникающие в заднем мосту трактора и способы их устранения.

22. Поясните конструкцию и работу блокировки дифференциала заднего моста эксплуатируемого трактора.

23. Особенности работы на тракторе с передним ведущим мостом.

24. Поясните   конструкцию   переднего   моста   эксплуатируемого трактора и его работу при блокировке дифференциала.

25. Поясните конструкцию и работу рулевого управления с гидроусилителем руля, регулировки рулевого управления.

26. Агрегаты, облегчающие управление трактором. Их работа, возможные неисправности, способы устранения.

27. Расстановка колес трактора при междурядной обработке почвы.

28. Поясните конструкцию и работу ВОМ трактора «Беларус-1523», «Беларус-2522»  и выполняемые регулировки.

29. Поясните, как осуществляется переключение передач без разрыва потока мощности у трактора (на примере «Беларус-1523»,«Беларус-2522»). Роль гидроаккумулятора и перебросных клапанов.

30. Приведите характеристику ВОМ эксплуатируемого трактора. Назначение рычагов по управлению им. Конструкция и работа механизма включения ВОМ.

31. Особенности работы на тракторе с боковым валом отбора мощности.

32. Укажите назначение гидронавесной системы трактора. Перечислите агрегаты и укажите их назначение в гидронавесной системе эксплуатируемого трактора.

33. Поясните конструкцию гидронавесной системы трактора «Беларус-1522» «Беларус-2522». Назначение агрегатов.

34. Поясните работу гидрораспределителя гидронавесной системы трактора при установке рычага управления им в положении «Подъем», «Выключено», «Принудительное опускание», «Плавающее».

35.  Укажите назначение, поясните конструкцию и работу гидроувеличителя сцепного веса (ГСВ) трактора МТЗ.

36.  Поясните работу ГСВ в положении рычага управления им в «ГСВ  Включено»,  «ГСВ  Заперто»,  «ГСВ  Сброс  давления», «ГСВ Выключено».

37.  Поясните работу регулятора гидронавесной системы трактора при силовом и позиционном регулировании.

38. Укажите способы регулирования глубокой обработки почвы ГНС и область их применения.

39. Укажите регулировки и поясните, как производится переналадка навесного устройства трактора МТЗ-820,«Беларус-1523» «Беларус-2522» и способы их выполнения.

40. Укажите отличительные особенности конструкции ГНС трактора «Беларус-1522», «Беларус-2522»  в сравнении с ГНС трактора МТЗ-822.

41. Поясните  конструкцию   и   работу  гидрообъемного  рулевого управления трактора «Беларус», регулировки.

42. Поясните    последовательность    выполнения    операций    при управлении ГНС распределителем эксплуатируемого трактора.

43. Поясните последовательность выполнения операций при управлении ГНС гидроувеличителем сцепного веса трактора МТЗ.

44. Поясните последовательность выполнения операций при управлении ГНС трактора «Беларус-1523», «Беларус-2522».

45. Особенности работы с навесными, полунавесными и прицепными с/х. машинами без привода и с приводом от ВОМ.

46. Управление  гидроприводом эксплуатируемого трактора в режимах регулирования: высотное, ГСВ и автоматическое (силовое, позиционное, смешанное).

47. Уход за шинами, порядок монтажа демонтажа шин.

48. Проверка уровня электролита и уход за аккумуляторными батареями.

49. Объясните работу электрической схемы электропуска трактора «Беларус-1523», «Беларус-2522»  с использованием реле блокировки при запуске 24 В.

50. Объясните конструкцию и работу устройств, не позволяющих запуск двигателя трактора при включенной передаче в коробке, а также не позволяющие включение стартера при работающем двигателе.

51. Порядок приведения сухозаряженных аккумуляторных батарей в рабочее состояние. Показатели оценки степени заряженности (разряда) батареи.

52. Система зажигания от магнето, схема. Принцип работы, соединение обмоток. Установка магнето на пусковом двигателе. Регулировки.

53. Укажите неисправности аккумуляторной батареи. Их устранение. Техническое обслуживание и уход за АКБ.

54. Приведите характеристику автотракторного оборудования. Перспективы его развития.

55. Контрольно-измерительные приборы эксплуатируемого трактора. Их устройство, принцип действия, неисправности и способы устранения.

56. Объясните конструкцию, работу устройств, облегчающих пуск дизеля (ЭФП, свечи накаливания, впрыск легковоспламеняющейся жидкости ЛВЖ), котлы подогрева и др.

57. Объясните принцип работы и электрическую схему соединений одного из контрольно-измерительных приборов эксплуатируемого трактора.

58. Назначение, конструкция агрегатов системы освещения и световой сигнализации. Требования безопасности. Работа реле поворота на эксплуатируемом тракторе.

59. Изобразите блочную схему соединений аккумуляторной батареи генератора, реле-регулятора и одного из потребителей на эксплуатируемом тракторе. Работа схемы.

60. Объясните порядок регулировки света фар трактора. Системы освещения, преимущества и недостатки.

3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

3.1. Машины и орудия для обработки почвы.

1. Виды   технологических   процессов   механической   обработки почвы.

2. Системы обработки почвы.

3. Классификация плугов и агротехнические требования к вспашке.

4. Рабочие органы плугов, их типы, применение.

5. Рабочие органы корпуса плуга, их типы, назначение, применение.

6. Предплужник, углосним, нож, их типы, назначение, устройство, применение.

7. Контроль качества работы плугов.

8. Машины с активными рабочими органами, типы, устройство рабочих органов, назначение и применение.

9. Дисковые почвообрабатывающие орудия, типы, устройство рабочих органов, назначение и применение.

10. Лущильники, типы, устройство, назначение и применение.

11. Культиваторы для сплошной обработки почвы, классификация, типы, назначение и применение.

12. Культиваторы для междурядной обработки почвы,    классификация, типы, назначение и применение.

13. Устройство, технологический процесс, настройки и регулировки, навесного плуга ПЛН-3-35П.

14. Устройство, технологический процесс, настройки и регулировки плуга для каменистых почв ПКМ-5-40Р.

15. Устройство, технологический процесс, настройки и регулировки оборотного плуга ППО-5-40.

16. Устройство, технологический процесс, настройки и регулировки культиватора для сплошной обработки почвы КПН-4.

17. Устройство, технологический процесс, настройки и регулировки культиватора-окучника – гребнеобразователя ОКГ-4.

18. Алгоритм подготовки пахотного агрегата МТЗ 82.1 + ПЛН-3-35П к работе и установка глубины обработки почвы.

19. Алгоритм подготовки пахотного агрегата «Беларус 1221» + ПКМ-5-40Р к работе и установка глубины обработки почвы.

20. Алгоритм подготовки пахотного агрегата «Беларус 1221» + ППО-5-40 к работе и установка глубины обработки почвы.

21. В процессе работы пахотного агрегата МТЗ 82.1 + ПЛН-3-35П высокие свальные гребни и глубокие развальные борозды, причины и способы устранения.

22. В процессе работы пахотного агрегата МТЗ 82.1 + ПЛН-3-35П видны проходы плуга, причины и способы устранения.

23. В процессе работы пахотного агрегата МТЗ 82.1 + ПЛН-3-35П не одинаковая глубина обработки по длине и ширине гона, причины и способы устранения.

24. В процессе работы пахотного агрегата, на поверхности поля, не заделанные растительные остатки, причины и способы устранения.

25. При работе парового культиватора высокие гребни и не подрезанные сорняки, причины и способы устранения.

26. При работе пропашного культиватора не подрезанные сорняки, повреждения культурных растений, причины и способы устранения.

3.2. Машины для посева и посадки

1. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур.

2. Общее устройство и классификация посевных и посадочных машин.

3. Типы высевающих аппаратов, процесс работы, применение.

4. Типы тукопроводов и семяпроводов, процесс работы и применение.

5. Типы сошников, их назначение и применение.

6. Установка маркеров сеялок.

7. Агротехнические требования к посеву и посадке сельскохозяйственных культур.

8. Классификация, типы, особенности устройства  посадочных машин, применение.

9. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур, применяемые машины, марки.

10. Устройство, процесс работы, настройки и регулировки универсальной пневматической сеялки СПУ-3.

11. Устройство, процесс работы, настройки и регулировки сеялки точного высева СТВ-12.

12. Устройство, процесс работы, настройки и регулировки картофелесажалки Л-202.

13. В процессе работы сеялки СПУ-3 не обеспечивается заданная норма высева семян, причины и способы устранения.

14. В процессе работы сеялки СПУ-3 не обеспечивается заданная глубина посева, причины и способы устранения.

15. В процессе работы сеялки СПУ-3 ширина стыковых междурядий не соответствует ширине основных рядков, причины и способы устранения.

16. В процессе работы сеялки точного высева СТВ-12 не обеспечивается необходимое расстояние между семенами в рядке, причины и способы устранения.

17. В процессе работы сеялки точного высева СТВ-12 глубина посева семян секциями не одинакова, причины и способы устранения.

18. В процессе работы картофелесажалки Л-202 не выдерживается расстояние между клубнями в грядке, причины и способы устранения.

19. В процессе работы картофелесажалки Л-202 различная высота гребней, причины и способы устранения.

3.3. Машины для внесения удобрений

1. Виды удобрений,  способы внесения, применяемые машины, марки.

2. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки разбрасывателя органических удобрений ПРТ-7А.

3. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки разбрасывателя минеральных удобрений РДУ-1.5.

4. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки машины для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6.

5. Машины для растаривания и измельчения минеральных удобрений, устройство, принцип работы и регулировки.

6. Машины для смешивания минеральных удобрений.

7. Комбинированные агрегаты для подпочвенного внесения удобрений.

8. В процессе работы разбрасывателя твердых минеральных удобрений не обеспечивается заданная ширина захвата, причины и способы устранения.

9. В процессе работы разбрасывателя твердых минеральных удобрений не обеспечивается заданная  норма внесения, причины и способы устранения.

10. В процессе работы разбрасывателя твердых органических удобрений не обеспечивается равномерность разбрасывания по длине гона.

11. Алгоритм самозаправки машин для внесения жидких органических удобрений.

3.4. Машины для борьбы с сорняками, вредителями, болезнями

сельскохозяйственных культур

1. Способы и методы борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.

2. Способы и методы химической защиты растений.

3. Устройство, процесс работы, настройки и регулировки штангового опрыскивателя.

4. Устройство, процесс работы, настройки и регулировки протравливателя семян.

5. Устройство, процесс работы, настройки и регулировки опыливателя.

6. Устройство, процесс работы, настройки и регулировки агрегата для приготовления раствора ядохимикатов.

7. Агротехнические  требования  при внесении ядохимикатов и безопасность выполнения работ.

8. Алгоритм самозаправки машины для внесения жидких ядохимикатов.

9. При внесении жидких ядохимикатов не обеспечивается доза внесения, причины и способы устранения.

10. После прохода опрыскивателя по посевам - яркие желтые полосы на посевах, причины и способы устранения.

11. Типы рабочих органов опрыскивателей.

3.5. Машины для уборки зерновых и зернобобовых культур

1. Способы уборки зерновых, зернобобовых, крупяных культур. Применяемые машины, марки.

2. Способы уборки незерновой части урожая, Применяемые машины, марки.

3. Валковые жатки, классификация, типы, применение. Типы рабочих органов валковых жаток.

4. Режущие аппараты, типы, характеристики, применение.

5. Типы зерноуборочных комбайнов, применение, марки.

6. Типы молотильных аппаратов, применение.

7. Типы очисток зерноуборочного комбайна, применение.

8. Общее устройство зерноуборочного комбайна.

9. Технологический процесс зерноуборочного комбайна.

10. Устройство и рабочий процесс жатки. Подготовка к работе.

11. Устройство и рабочий процесс наклонной камеры и регулировки рабочих органов.

12. Устройство и рабочий процесс молотильного аппарата, его настройки и регулировки.

13. Устройство и рабочий процесс очистки, настройки и регулировки.

14. Устройство и рабочий процесс копнителя, настройки и регулировки.

15. Устройство и рабочий процесс основной гидросистемы зерноуборочного комбайна.

16. Устройство и рабочий процесс гидросистемы рулевого управления зерноуборочного комбайна.

17. Устройство и рабочий процесс гидропривода ходовой части зерноуборочного комбайна ГСТ-90.

18. Устройство и рабочий процесс предохранительно-переливного клапана.

19. Устройство и рабочий процесс секции гидрораспределителя с механическим управлением золотником.

20. Устройство и рабочий процесс секции гидрораспределителя с электромагнитным управлением золотником.

21. В процессе работы зерноуборочного комбайна после прохода жатки много свободных зерен на почве. Причины, способы устранения.

22. После прохода жатки много потерь не срезанным колосом. Причины, способы устранения.

23. После прохода жатки много потерь срезанным колосом. Причины, способы устранения.

24. В копнителе много колосьев с не вымолоченным зерном. Причины, способы устранения.

25. В копнителе много свободных зерен в полове и соломе. Причины, способы устранения.

26. В бункере в зерне много соломистых остатков. Причины, способы устранения.

27. Частое самопроизвольное открытие копнителя. Причины, способы устранения.

28. Частое забивание наклонной камеры. Причины, способы устранения.

29. Регулировки режущего аппарата жатки зерноуборочного комбайна, их назначение.

30. Регулировки наклонной камеры и проставки, их назначение.

31. Регулировки мотовила, их назначение.

32. Регулировки молотильного аппарата, их назначение.

33. Регулировки очистки зерноуборочного комбайна, их назначение.

34. Регулировки копнителя и бункера зерноуборочного комбайна, их назначение.

35. Транспортирующие рабочие органы зерноуборочного комбайна, их назначение и регулировки.

3.6. Машины для послеуборочной доработки зерна

1. Методы и способы очистки и сортировки семян, признаки разделения, применяемые машины, марки.

2. Классификация машин для очистки и сортирования семян, марки.

3. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки машины СМ-4.

4. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки семяочистительной машины ЭМС-1А.

5. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки пневмосортировального стола СПС-5.

6. Типы зерносушилок, их марки, применение.

7. Устройство и технологический процесс барабанной зерносушилки СЗСБ-8.

8. Устройство и технологический процесс шахтной зерносушилки СЗШ-16.

9. Общее устройство и процесс работы зерно очистительно-сушильного комплекса КЗС-25.

10. В процессе работы зерноочистительно-сортировальной машины СМ-4 большое количество соломистых остатков попадает на решето, причины и способы устранения.

11. В процессе работы зерноочистительно-сортировальной машины СМ-4 большое количество кукольных и овсюжных примесей в основном зерне.

3.7. Машины для заготовки кормов из трав и сеяных культур

1. Технология заготовки рассыпного сена, применяемые машины, марки.

2. Технология заготовки прессованного сена, применяемые машины, марки.

3. Технология заготовки сенажа, применяемые машины, марки.

4. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки косилки- плющилки КПП-3.1.

5. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки косилки КС-2.1-Б.

6. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки граблей ГВР-630.

7. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки пресс-подборщика ПР-Ф-180.

8. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки кормоуборочного комбайна КДП 3000.

9. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки адаптеров кормоуборочного комбайна КДП 3000.

10. В процессе работы не обеспечивается: заданная высота среза растений косилкой КС-2.1Б, причины, способы устранения.

11. В процессе работы граблей ГВР-630 не обеспечивается полное ворошение валка, причины, способы устранения.

12. В процессе работы ПР-Ф-180 не производится полная обмотка рулона шпагатом, причины и способы устранения.

13. В процессе работы ПР-Ф-180 не обеспечивается заданная плотность прессования, причины и способы устранения.

14. В процессе работы кормоуборочного комбайна КДП 3000 не обеспечивается заданная длина резки, причины и способы устранения.

3.8. Машины для уборки льна

1. Сноповой способ уборки льна, применяемые машины, марки.

2. Комбайновый способ уборки льна, применяемые машины, марки.

3. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки льноуборочного комбайна ЛК-4А.

4. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки льнотеребилки ТЛН-1.5А.

5. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки узловязателя ПТН-1.

6. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки подборщика-оборачивателя ОЛ-1.

7. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки льномолотилки МЛ-2.8П.

8. В процессе работы льнотеребилки ТЛН-1.5А стебли в ленте льна не: перпендикулярны направлению движения агрегата, причины и способы устранения.

9. В процессе работы льноуборочного комбайна ЛК-4А остаются не вытеребленные стебли льна, причины и способы устранения.

10. В процессе работы льноуборочного комбайна ЛК-4А повреждены (раздавлены) стебли льна, причины и способы устранения.

11. В процессе работы льноуборочного комбайна ЛК-4А не все коробочки очесаны со стеблей, причины и способы устранения.

12. В процессе работы льноуборочного комбайна ЛК-4А в ворохе много стеблей, причины и способы устранения.

13. В процессе работы льноуборочного комбайна ЛК-4А лента не перпендикулярна направлению движения агрегата, причины и способы устранения.

14. В процессе работы льновязального аппарата не образуется узел, причины и способы устранения.

3.9. Машины для уборки корнеклубнеплодов

1. Способы уборки картофеля, применяемые машины, марки.

2. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки картофелекопателя КСТ-1.4А.

3. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки картофелекопателя КТН-2А.

4. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки картофелеуборочного комбайна Л-601.

5. Способы уборки свеклы, применяемые машины, марки.

6. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки свеклоуборочного комбайна КСН-6.

7. Общее устройство, процесс работы, настройки и регулировки подборщика погрузчика свеклы ППК-6.

8. При работе картофелекопателя одновременно разрезанные и не подкопанные клубни.

9. При работе картофелеуборочного комбайна в бункере много камней и комков почвы.

10. При работе свеклоуборочного комбайна повреждение корней свеклы.

11. При работе свеклоуборочного комбайна корни обрезаны ниже спящих глазков.

12. При работе подборщика – погрузчика свеклы много корней остается на поверхности поля.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

1. Обязанности студентов до отъезда  на практику

1.  Заранее явиться на кафедру, осуществляющую руководство производственной практикой, определиться с местом прохождения практики и сроками, ознакомиться с программой практики.

2.  При прохождении практики в индивидуальном порядке предоставить договор о прохождении практики с сельскохозяйственным предприятием с обязательством последнего предоставления рабочих мест согласно программе практики.

3.  Явиться на общее собрание по производственной практике, проводимое деканатом, получить вводный инструктаж по безопасности и охране труда в период практики с обязательной росписью в журнале регистрации инструктажа.

4.  У руководителя практики от университета получить программу, методические указания, дневник практики и индивидуальное задание.

5.   Получить консультацию по всем вопросам организации и прохождения практики, составить календарный план прохождения практики и последовательность смены рабочих мест, ознакомиться с порядком сбора необходимых данных и наименованием литературных источников, необходимых для выполнения индивидуального задания, ознакомиться с порядком заполнения дневника.

6. Оформить командировочное удостоверение.

7. Перед отъездом на практику рассчитаться с библиотекой и общежитием,

2. Обязанности студентов по прибытии на практику

1. В указанные в командировочном удостоверении сроки явиться в отдел кадров предприятия и оформиться на работу, с обязательным изданием приказа о приеме на работу на период практики, ознакомиться с внутренним распорядком работы предприятия и руководителем практики от предприятия.

2.  Пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда с обязательным оформлением карточки учета вводного инструктажа и росписью в журнале регистрации инструктажей.

3.  Совместно с руководителем практики от предприятия скорректировать календарный план прохождения практики, в зависимости от возможности предоставления рабочих мест и их смены предприятием и его материально-технической базы, и утвердить у руководителя предприятия.

4.  Пройти инструктаж на рабочем месте с обязательной росписью в журнале регистрации инструктажей и проходить его при смене рабочих мест.

3. Обязанности студента во время прохождения практики

1.  В период прохождения практики студент подчиняется внутреннему распорядку предприятия и всем приказам и распоряжениям, издаваемым по предприятию,  как и постоянные работники предприятия.

2.  Ежедневно вести записи в дневнике-отчете о проделанной работе с указанием объема выполненных работ или часов, отработанных на той или иной операции.

3.  По прибытии на предприятие руководителя практики от вуза, предоставлять ему отчет о проделанной работе, дневник на проверку, получать консультации по всем вопросам организации и прохождения практики, получать дополнительные задания.

4.  Строго соблюдать требования по безопасным приемам выполнения работ, охрану труда и правила пожарной безопасности и поведения на воде.

5.  Отъезд с места практики может быть осуществлен по письменному заявлению и с разрешения руководителя предприятия и только по уважительной причине (важность причины определяет руководитель предприятия).

6.  В случае отсутствия на территории предприятия в выходные дни поставить в известность руководителя практики от предприятия с точным указанием места нахождения и предоставления  номеров контактных телефонов, а также старшего группы, если на практике в хозяйстве присутствует несколько студентов.

7.  В случае возникновения конфликтных ситуаций на рабочих местах, по вопросам организации практики, питания и проживания, необходимо обратиться к руководителю предприятия или, если последний не предпринимает мер по разрешению   создавшейся ситуации, к руководителю практики от университета или кафедру, осуществляющую руководство практикой, или в учебный отдел университета, к заведующему практикой.

8. В случае возникновения вопросов по выполнению работ с нарушением охраны труда, противопожарной безопасности – немедленно поставить в известность руководителя подразделения предприятия и к работе не приступать до устранения нарушений   или условий  выполнения  работ,  подвергающих  ВАШЕ  здоровье  и жизнь опасности.

9. В период практики, в свободное от работы время, студент собирает данные, необходимые для выполнения индивидуального задания.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. ЗАПОЛНЕНИЕ ДНЕВНИКА

1. Во время прохождения производственной практики каждый студент ведет дневник.

2. При заполнении дневника по разделам необходимо руководствоваться следующим:

–  в конце рабочего дня студент заполняет дневник в разделе «Отчет о выполнении задания» и представляет на подпись руководителя практики от предприятия не позже, чем на следующий день;

–  заполнение производиться в краткой форме. Например: 20.08.2010г. Выполнял обязанности зав. мастерскими. Производил ремонт трактора «Беларус- 2522».

2. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

1. По окончании практики студент обязан составить и сдать на кафедру отчет о выполнении им производственной практики.

2. Отчет должен давать полное, технически грамотное, иллюстрированное с зарисовками, схемами и фотографиями описание выполненных работ.

3. Отчет о производственной практике есть не просто описание увиденного, а анализ его на основе:

– пройденного теоретического курса;

– проработанной в  период практики дополнительной технической литературы;

– бесед с руководителями практики;

– изучения работы передовиков производства;

– собственных наблюдений при выполнении программы практики.

4. По каждой работе дается сопоставление передовых методов и обычных; указывается, в чем заключалась роль самого студента при выполнении производственного задания; в итоге практического анализа дается свое заключение.

Объем, содержание и порядок изложения в отчете собранных материалов определяется программой практики.

5. В  отчете не допускаются излишества слов и предисловий, не имеющих отношения конкретному  изложению материала.

6. Отчет должен составляться каждым студентом, не допускается составление его двумя, тремя и более людьми.

7. Отчет должен быть написан чернилами, Чертежи, рисунки и т.п. могут быть выполнены карандашом.

8. В случае отсутствия на предприятии руководителя практики от университета, составление отчета и дневника контролируется руководителем практики от предприятия и им же дается отзыв в дневнике.

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отчет является индивидуальным учебным документом, составляется на русском или белорусском языках

1.2. К отчету предъявляются следующие общие требования: четкость построения, краткость изложения, аккуратность оформления.

2. СТРУКТУРА ОТЧЕТА

2.1. Отчет должен содержать:

– титульный лист,

– содержание,

– характеристику сельскохозяйственного предприятия,

– основную часть (ответы на вопросы индивидуального задания),

– список использованных источников.

2.2. Титульный лист должен содержать:

– надпись «Белорусский государственный аграрный технический университет, – наименование кафедры, руководящей практикой,

– надпись «Группа…»,

– надпись «Отчет по производственной …»,

– надпись «Исполнитель, подпись исполнителя, дата, инициалы и фамилия исполнителя»,

– надпись «Руководитель, подпись руководителя, дата, инициалы и фамилия руководителя»,

– год оформления отчета (без буквы «г» или слова год).

3. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

3.1. Текст отчета может быть рукописным или машинописным. Выполняется на одной стороне белой нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм) ГОСТ 2.301-68.

3.2. На одной странице машинописного листа должно быть не более 30 строк, каждая строка должна содержать не более 60 знаков вместе с междусловными интервалами. Расстояние между строками машинописного текста – 2 интервала, рукописного – 10 мм. Шрифт должен быть четким – 14 пт. Поля страниц отчета должны быть не менее: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм.

3.3. Нумерация листов отчета должна быть сквозной. Листы отчета брошюруют.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

1. По окончании практики студент оформленные дневник и отчет представляет руководителю практики от производства на подпись (заверяется печатью предприятия) и отмечает командировочное удостоверение об убыли с места прохождения практики.

2. По возвращении с практики студент в 3-дневный срок представляет отчет о практике,  дневник, с приложенной копией приказа от предприятия о прохождении практики руководителю практики от кафедры на подпись и отмечает командировочное удостоверение о прибытии (заверяется печатью в деканате и сдается в бухгалтерию университета).

3. В установленный деканатом срок, согласно утвержденному графику, студент сдает дифференцированный зачет по практике. К зачету по практике не допускаются студенты, имеющие отчеты и дневники, не заверенные подписью и печатью по месту прохождения практики или небрежно составленные.

4. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку на защите отчета по практике, по решению декана факультета, отрабатывает практику в не учебное время на платной основе.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

1.   Болотов, А.К. Конструкция тракторов и автомобилей: учеб. пособие/ А.К. Болотов, А.А. Лопарев, В.И. Судницин.- Москва: Колосс, 2008.-352 с.

2.   В.Е. Ютт. Электрооборудование автомобилей. – Москва: Горячая линия- Телеком, 2006. - 440 с.

3.   Тракторы и автомобили. Под общей редакцией В.А. Скотникова. - М.: Колос, 1995г.

4.   Кутьков, Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. - М.: Колосс, 2004. - 504 с.

5.  Чудаков, Д.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля. -М.: Колосс, 1972.-384 с.

6.  Скотников, В.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля / В.А. Скотников,  А.А.Мащенский,  А.С.  Солонский.-  М.:  Агропромиздат, 1986.-383 с.

7.  Основы теории и расчета трактора и автомобиля. Тема 3. Тягово-сцепные и опорные свойства, проходимость  и топливная экономичность трактора: методические указания по выполнению курсовой работы/БГАТУ, кафедра «Тракторы и автомобили»; сост. А.А. Мащенский [и др.] – Минск: БГАТУ, 2002.-101 с.

8.  Основы теории и расчета трактора и автомобиля. Тема 2. тягово-скоростные свойства и топливная экономичность автомобиля: методические указания к выполнению курсовой работы/БГАТУ, кафедра «Тракторы и автомобили»; сост. А.А. Мащенский, М.А. Солонский, Н.А. Поздняков. – Минск: БГАТУ, 2002.- 50 с.

9.  ГОСТ 7057-2001. Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний: Межгосударственный стандарт/ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Введ. 01.09.2003; Взамен ГОСТ 7057-81. – Минск: Госстандарт, 2003.- 7 с.

10. ГОСТ 30745-2001 (ИСО 789-9-90). Тракторы сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей: Межгосударственный стандарт/ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Введ. 01.09.2003. – Минск: Госстандарт, 2003.-11 с.

11. Кузнецов, А. В. Топливо и смазочные материалы: учебник  / А.В.Кузнецов. -  Москва: Колос, 2007. – 200с

12.  Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. - М.: Колос, 2003. - 624 с.

13.  Практикум по сельскохозяйственным машинам: учебное пособие / И.Р. Размыслович [и др.] - Минск: Ураджай, 1997. - 526с.

14.  Клочков А.В. Сельскохозяйственные машины: учебник для вузов / А.В. Клочков, Н.В.Чайчиц, В.П. Буяшов Минск: Ураджай, 1997. - 494 с.

15.  Сельскохозяйственные машины: учебное пособие / Рыбалко А.Г. [и др.]/ - М.: Колос, 1992. - 448 с.

16.   Карпенко     А.Н.      Сельскохозяйственные     машины     / А.Н.Карпенко,  В.М.  Халанский.  - 6-е  изд.,  перераб.  и доп.  -М.:Агропромиздат, 1989. — 527 с.

17.  Листопад Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины: учеб. пособие / Г.Е. Листопад, Г.К.Демидов, Б.Д.Зонов; под общ. ред. Г.Е.Листопад. - М.: Агропромиздат. 1986. - 688 с.

18.  Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Учебник / Н.И. Кленин, В.А.Сакун.- 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Колос. 1994.-749 с.

19.  Комаристов В.Е. Сельскохозяйственные машины: учебник / В.Е. Комаристов, Н.Ф. Дунай. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1984.-478 с.

20.  Зерноуборочные комбайны «Дон»: учебное пособие / Ю.А. Песков [и др.]. - М.: Агропромиздат. 1986. - 333 с.

21.  Воронов Ю.И.Сельскохозяйственные машины: учебник для ПТУ. /Ю.И.Воронов, Л.Н. Ковалев, А.Н. Устинов. -6-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат. 1990. - 255 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Беларус-1221 – 000001 ОРЭ: руководство по эксплуатации. - 3-е изд., перераб. и доп. – Минск.

- Тракторы  «Беларус-1522/1522В/1523/1523В»: каталог сборных единиц и деталей.- Минск.-210 с.: ил.

- Электрооборудование тракторов и автомобилей. Лабораторный практикум. – Минск: БГАТУ, 2005.-80 с.

- Особенности конструкции двигателей отечественной кормоубо-рочной техники. – Минск: БГАТУ, 2002.-26 с.

- Сцепления трактора: методические указания к лаб.- практич. занятиям по изучению конструкции тракторов для спец. 1-74.06.01 очного и заочного обучения.- Минск: БГАТУ, 2003.-12 с.

- Органы управления трактора Беларус-1522.- Минск: БГАТУ: 2003.- 23 с.

- Гидрооборудование тракторов. Распределители. Раздел 3. – Минск: БГАТУ, 1997.-24 с.

- Методические указания по изучению ведущих мостов автомобилей для студентов спец. 1-74 06 01 и слуш. ФПК. -Минск: БГАТУ, 2003.-16 с.

- Методические указания по изучению коробок передач автомобилей для студентов спец. 1-74 06 01 и слуш. ФПК.- Минск: БГАТУ, 2003.-15 с.

- Основные характеристики и конструктивные особенности агрегатов и узлов трактора «Беларус-1221».- Минск: БГАТУ, 2000.-12 с.

- Методические указания по изучению особенностей конструкции гидрооборудования отечественной и зарубежной кормозерноуборочной техники для самостоятельной работы студентов.- Минск: БГАТУ, 2002.-24 с.

- Шарипов, В.М. Конструирование и расчет тракторов.- Москва: Машиностроение, 2004.-592 с.

- Анилович, В.Я. Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов: справочное пособие/ В.Я. Анилович, Ю.Т. Водолажченко.- Москва: Машиностроение, 1976-456 с.

- Барский, И.Б. Конструирование и расчет тракторов: Учебник для Вузов / И.Б. Барский. Москва: Машгиз, 1962.-376 с.

- ГОСТ 30745-2001 (ИСО 789-9-90). Тракторы сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей: Межгосударственный стандарт/ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Введ. 01.09.2003. – Минск: Госстандарт, 2003.-11 с.

- СТБ ИСО/МЭК 17025-2007. общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.- Взамен СТБ ИСО/МЭК 17025-2001; введ. 2007-08-01.- Минск: Госстандарт, 2007.-28 с.- (Государственный стандарт Республики Беларусь).

- ГОСТ 10677-2001. Устройство навесное заднее сельскохозяйственных тракторов классов 0,6-8. Типы, основные параметры и размеры.- Взамен ГОСТ 10677-82; введ. 01.03.2003.- Минск, 2002.-7 с.- (Государственный стандарт Республики Беларусь).

- Химмотология/ А.А.Гуреев [и др.] Москва: Химия, 1986. -302с.Нефтепродукты для сельскохозяйственной техники: справочник/ В.А. Борзенков [и др.] -  Москва: Химия, 1988. - 288с.

- ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности. – М: Госуд. комитет СССР по стандартам, 1987.- 10с.

- ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. – Взамен ГОСТ 2517 -80; введ. 1987 – 01- 01. – Москва: Изд-во стандартов, 1987. – 31с.

- Справочник по эксплуатационным регулировкам сельскохозяйственных машин /А.В. Короткевич [и др.]; под редакцией А.В. Короткевича. - Минск: Ураджай, 1990. — 360 с.

- Корейский Н.Г. Справочник льновода / Н.Г. Корейский, А.П. Коробач, М.С. Гаранович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Ураджай, 1987. -240 с.

- Зерноуборочные комбайны / Г.Ф.Серый [ и др.]. - М.: Агропромиздат, 1986. - 248 с.

- Уборка урожая комбайнами «Дон» / Э.И.Липкович [ и др.]. -М.: Росагропромиздат, 1989. - 218 с.

- Буяшов  В.П.  Трактористу-машинисту  о  кормоуборочной технике / В.П. Буяшов, Л.А. Вергейчик, В.К. Гриб. - Мн.: Ураджай, 1990.-126 с.

- Короткевич А.В. Технологии и. машины для заготовки кормов из трав и силосных культур / А.В. Короткевич. - Минск: Ураджай, 1990. - 383 с.

- Регулировки машин для химизации земледелия / В.А. Скотников [и др.]. - Минск: Ураджай, 1989. - 229 с.

- Яцевич А.А. Справочник механизатора по кормопроизводству / А.А. Яцевич. - Минск: Ураджай, 1988. - 224 с.

- Клочков А.В Эффективная сельскохозяйственная техника; учеб. Пособие / А.В. Клочков, Н.В. Чайчиц. Минск: Ураджай, 1993. - 239 с.

- Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы. — Минск. Беларусь, 2005. — 96 с.

- Система машин на 2005-2010 гг. для реализации научно обоснованных   технологий   производства   продукции   основных сельскохозяйственных культур. — Минск, 2005. — 75 с.

- Концепция развития механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства Республики Беларусь на период до 2000 года / М-во сельского хозяйства РБ; Академия аграрных наук РБ. - Минск: Ураджай, 1996. - 96 с.

- Республиканская программа создания сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции на 1998-2000 г.г. / разраб.: Ф.Ф. Минько [и.др.] - Минск, 1998. - 85 с.

- Сельскохозяйственная техника: каталог / Ф.Ф. Минько [и др.].-Минск: 1996,-216 с.

- Клочков А.В. Комбайны зерноуборочные зарубежные /А.В. Клочков, В.А. Попов, А.В. Адась. - Минск: Новик, 2000. -192 с.

- Клочков А.В.  Механизация  работ в  плодоовощеводстве: учеб. Пособие / А.В. Клочков. - Минск: Дизайн ПРО, 2000. - 144 с.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К  ПРОГРАММЕ

на 20	/ 20	учебный год

| № п/п | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Заведующий кафедрой  ПО                                              С.И.Оскирко

# УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе                                          Н.Н.Романюк