Министерство сельского хозяйства                           и продовольствия Республики Беларусь

Белорусский государственный аграрный технический университет

Кафедра автоматизированных систем

управления производством

КОМПЛЕКТ рабочего материала

по дисциплине

«Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства»

для студентов специальности 1-74 06 05 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» и 1-53 01 01-09 «Автоматизация технологических процессов и производств» (сельское хозяйство)

______________

_________________

_________________

_________________

М И Н С К

2008

УДК 631.171(075.8)

ББК 40.7я7

К 63

Рекомендовано научно-методическим советом агроэнергетического факультета БГАТУ

Протокол № 8 от 14 апреля 2008 г.

Составители: старший преподаватель Е.С. Якубовская,

старший преподаватель Е.С. Волкова

Рецензенты:

КОМПЛЕКТ рабочего материала по дисциплине  «Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства» / Е.С. Якубовская,  Е.С. Волкова. — Минск: БГАТУ, 2008. — с.

ISBN

Комплект  представляет собой сборник разноуровневых заданий для использования на практических занятиях и самостоятельной работы и позволяет освоить и применить в решении конкретных задач теорию синтеза систем автоматизации технологических процессов.

©

© БГАТУ, 2008

# Введение

Комплект рабочих материалов представляет собой задания для работы с теоретическим материалом и способам его использования в рамках решения задач проектирования систем автоматизации технологических процессов /АТП/.

Задания структурированы по восьми темам, а в теме – по уровню применения знаний:

А – узнавание материала;

Б – применение по образцу;

В – применение в нетиповой ситуации;

Г – творческое задание.

По виду учебной работы уровень А предназначен для самостоятельной подготовки к занятию по рекомендуемой литературе; Б и В – для работы в аудитории; Г – для самостоятельного закрепления материала в ходе домашней работы. Задания следует выполнять, последовательно заполняя сам комплект рабочих материалов. Для ориентации в самом вопросе или задании имеется ссылка, где можно найти ответ, образец выполнения задания или способ решения задания.

Обязательными для освоения материала темы являются уровни А, Б и В. Уровень Г обязателен для выполнения для студентов специальности 1 – 53 01 01 – 09 «Автоматизация технологических процессов и производств» (сельское хозяйство).

Полное освоение заданий позволяет  более качественно выполнить задачи в рамках практических занятий дисциплины и более осознанно действовать в ходе курсового проектирования. Успехов в освоении данного материала и творческого применения технологии проектирования в дальнейшей работе!

Тема 1

| Разработка схем автоматизации технологического процесса |
| --- |
| А.1. Дополните предложения | В состав документации проекта автоматизации в соответствии с ГОСТ 21.408-93 входят [1, с. 226 или 3]: 1.___________________________________________________ 2. ___________________________________________________ 3. ___________________________________________________ 4. |
|  | Основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации содержит [1, с. 226 или 3]: 1.___________________________________________________ 2. ___________________________________________________ 3. ___________________________________________________ 4. ___________________________________________________ 5. ___________________________________________________ 6. ___________________________________________________ |
|  | Схема автоматизации [1, с. 231 или 2, с. 7] – это ________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |
|  | Схема автоматизации является основанием для разработки ________________ |
|  | На схеме автоматизации в общем случае содержатся [1, с. 231 или 2, с. 7]: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________ |
|  | Контур контроля, регулирования или управления[1, с. 231 или 2, с. 7] – это ____ ____________________________________________________________________ |
| А.2. Обведите варианты правильных ответов слева на вопрос справа [1, с. 231-242 или 2, с. 7-12]: |
| Технологическое оборудование на схеме автоматизации: | должно изображаться детально согласно чертежу установки оборудования; должно изображаться условно в виде прямоугольников с их нумерацией и дальнейшей расшифровкой нумерации; должно изображаться условно в виде прямоугольников с указанием наименования; должно изображаться упрощенно, без указания отдельных технологических аппаратов; изображение должно давать ясное представление о принципах работы оборудования |
| Технологическое оборудование на схеме автоматизации: | сплошной тонкой линией (0,2–0,5 мм); сплошной основной линией (0,5–1,5 мм). |
| Технологическое оборудование изображают: | сплошной тонкой линией (0,2–0,5 мм); сплошной основной линией (0,5–1,5 мм); двумя тонкими линиями. |
| Линию трубопроводов изображают: | сплошной тонкой линией (0,2–0,5 мм); сплошной основной линией (0,5–1,5 мм); двумя или тремя тонкими линиями в зависимости от числа подключаемых проводников. |
| Линия связи на чертеже должна быть выполнена: | последовательной в порядке выхода из прямоугольника щита; последовательной в порядке выведения их от технологического оборудования; последовательность не имеет значения. |
| Нумерация разрывов линий связи должна быть: | буквы и цифры; цифрового обозначения; наименования среды. |
| Обозначение среды в разрыве линии трубопровода формируют из: | на оборудовании; на щите. |
| Изображение прибора в виде окружности (10 мм) с разделительной чертой соответствует его установке: | регулятор давления, выполняющий функцию сигнализации; регулятор уровня, выполняющий функцию сигнализации. |
| Обозначение прибора LCA значит: | что он выполняет функцию переключения; что он предназначен для измерения скорости |
| Буква S на первом месте в обозначении прибора означает: | что он выполняет функцию переключения; что он предназначен для измерения скорости |
| Буква S на втором месте в обозначении прибора означает: | в верхней части окружности; в нижней части окружности; в средней части окружности |
| Обозначение прибора LCA проставляют: | в верхней части окружности; в нижней части окружности; в средней части окружности |
| Позицию прибора проставляют: | из цифрового обозначения; из буквенного обозначения; из буквенно-цифрового обозначения |
| Обозначение позиции прибора состоит: | из цифрового обозначения; из буквенного обозначения; из буквенно-цифрового обозначения |
| А.3. Приведите обозначение среды |
| вода горячая для отопления |  |
| перегретый пар |  |
| вакуум |  |
| зерно |  |
| известковая вода |  |
| мазут |  |
| картофель |  |
| углекислый газ |  |
| озонированная вода |  |
| Б.1. Приведите изображение на схеме автоматизации |
| конечного выключателя, фиксирующего положение кормораздатчика (датчик положения) |  |
| регулятора температуры |  |
| магнитного пускателя |  |
| пакетного переключателя |  |
| звонка сигнализации, установленного по месту |  |
| световой сигнализации |  |
| Б.2. Найдите ошибки на приведенном фрагменте схемы автоматизации и приведите правильный вариант элемента |
| Фрагмент схемы | Ошибки | Правильный вариант |
|  | __________________ __________________ __________________ |  |
|  | __________________ __________________ __________________ |  |
|  | __________________ __________________ __________________ |  |
| В. В соответствии с описанием приведите схему автоматизации развернутым способом на следующей странице [2, с. 122-126]. При этом придерживайтесь следующего порядка разработки: уясните, какое оборудование составляет технологическую линию, как оно должно изображаться на схеме автоматизации: что изображается упрощенно, что должно изображаться по размерам и в соответствии с условными обозначениями по действующим нормативам [5, с. 38-40]; определите, имеются ли трубопроводы, какие среды по ним движутся, как они должны обозначаться [2, с. 127-128]; определите состав технических средств, позволяющий реализовать возможный вариант управления, где они должны размещаться, как они должны быть обозначены на схеме автоматизации [2, с. 129-132] |
| Г. Определите объем автоматизации выбранного технологического процесса [2, с. 146-178] и разработайте схему автоматизации данного процесса |

Задание В     Вариант _________ Студент  __________  Группа ____

Схема автоматизации ____________________________________________

Тема 2

| Разработка алгоритма управления оборудованием технологической линии |
| --- |
| А. 1. Порядок анализа исходных данных для синтеза САУ ПТЛ задается следующим [2, с. 17] | ________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ |
| А.2. При составлении символической записи алгоритма элементы должны быть обозначены [2, с. 20] |
| нормально-разомкнутые контакты: |
| датчиков |  |
| аппаратов ручного воздействия |  |
| реле времени |  |
| промежуточных элементов |  |
| нормально-замкнутые контакты: |
| датчиков |  |
| аппаратов ручного воздействия |  |
| реле времени |  |
| промежуточных элементов |  |
| катушки |  |
| А.3. В символической записи алгоритма операции над элементами обозначаются [2, с. 21] |
| элемент меняет свое исходное состояние |  |
| элемент возвращается в исходное состояние |  |
| одновременное срабатывание нескольких элементов |  |
| срабатывание последующего элемента происходит после срабатывания всех параллельных цепочек |  |
| А.4. Дополните [2, с. 26-27]: |
| Под реализуемостью алгоритма понимают |  |
| Правило присвоения веса элементам в символической записи алгоритма состоит в следующем |  |
| Правило расчета весового состояния алгоритма следующее |  |
| Алгоритм составлен верно, если |  |
| Алгоритм можно реализовать без промежуточных реле, если |  |
| Б.1. Прочтите описание линии запаривания картофеля и требования к управлению оборудованием линии [1, с. 427-428] и ответьте |
| Каким образом линия запускается в работу? |  |
| Как это должно быть зафиксировано в символической записи алгоритма? |  |
| Б.2. Проверьте алгоритм: |
| Такт |  |
| Алгоритм | _↓x1 ↓x2 ↑b1-↑z’1-↑x1-↑b3-↑b4┤ ↑x2 ├↑b2┤ ↑x3├↓b4-↓b2-↓b3-↓x3-↓z’1 |
| Весовое состояние |  |
| Б.3. Сделайте выводы по проверке алгоритма: |
| 1 | Алгоритм составлен ____________ , так как________________________________ _______________________________________________________________________ |
| 2 | Алгоритм , так как |
| В.1. Проанализируйте исходные данные по проектированию САУ кормораздачей в птичнике [2, с. 133-144], придерживаясь следующего порядка: |
| Доскональное изучение технологического процесса |
| Способы содержания птицы → | 1.____________________ 2.____________________ |
| Приемлемый способ для данных условий → |  |
| Почему → | ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |
| Способы кормления птицы → | ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |
| Приемлемый способ для данных условий → |  |
| Почему → | ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |
| Исследование требований к процесс |
| Требования к дозе корма за данный период → |  |
| Количество кормлений в течение суток → |  |
| Продолжительность кормлений→ |  |
| Особые требования → |  |
| Выявление объема автоматизации |
| Какие процессы (операции) подлежат автоматизации | Какие процессы (операции) лучше оставить за опрератором |
| ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| Параметры |
| Подлежащие управлению или регулированию | Подлежащие контролю и сигнализации |
| ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| Анализ существующих ПТЛ |
| Достоинства | Недостатки |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 7. | 7. |
| Заключение: __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |
| Требования к САУ: |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| В.2. Составьте алгоритм управления оборудованием кормораздачи по принятому варианту решения задач автоматического управления данным процессом, проверьте его и сделайте выводы по проверке: |
| Такт |  |
| Алгоритм |  |
| Весовое состояние |  |
| Такт |  |
| Алгоритм |  |
| Весовое состояние |  |
| Такт |  |
| Алгоритм |  |
| Весовое состояние |  |
| Выводы: |
| 1 | Алгоритм составлен ____________ , так как________________________________ _______________________________________________________________________ |
| 2 | Алгоритм , так как |
| Г. Составьте алгоритм управления оборудованием выбранного в ходе освоения предыдущей темы технологического процесса [2, с. 146-178] проверьте его и сделайте выводы по проверке: |
| Вариант | Процесс |
| Такт |  |
| Алгоритм |  |
| Весовое состояние |  |
| Такт |  |
| Алгоритм |  |
| Весовое состояние |  |
| Такт |  |
| Алгоритм |  |
| Весовое состояние |  |
| Выводы: |
| 1 | Алгоритм составлен ____________ , так как________________________________ _______________________________________________________________________ |
| 2 | Алгоритм , так как |

Тема 3

| Алгебра логики и минимизация структурных формул |
| --- |
| А.1. Дополните высказывания [2, с. 32-36]: | Графическая подсказка |
| Элементы устройств управления можно разделить на следующие основные группы: приемные (входные) – это элементы, …_______________ _____________________________ промежуточные – это элементы, обеспечивающие … _____________________________ _____________________________ исполнительные - это элементы, воздействующие … _____________________________ ____________________________ |  |
| Видами соединений элементов в схеме являются: | Обозначение при записи в формулу | Графическая подсказка |
| параллельное |  |  |
| последовательное |  |  |
| Видами элементов в схеме являются: | Обозначение при записи в формулу | Графическая подсказка |
| нормально разомкнутый |  |  |
| нормально замкнутый |  |  |
| Б.1. Структурной формуле управления, приведенной в следующей ячейке столбца, будет соответствовать схема (изобразите в ячейках правого столбца) |  |  |
| Б.2. Дополните равенства | 1 + 1 = 1 ∙ 1 = 1 + 0 = | 0 + 0 = 0 ∙ 1 = 0 ∙ 0 = |
| В. 1. Докажите законы алгебры логики в соответствии с примером |
| Закон | Доказательство | На основании каких законов |
| Пример. Закон 9а: а∙(а + b) = а |  | Распределительный, повторения, универсального множества |
| Закон 9б: а∙(а + b) ∙ (а + с) ∙...∙ ∙ (а + q) = а |  |  |
| Закон 9в: а + а∙b = а ∙ (1 + b) = а |  |  |
| Закон 9г: а + а∙b + а∙с +...+ а∙q = =а |  |  |
| Закон 9д: |  |  |
| Закон 9е: |  |  |
| Закон 10а: |  |  |
| Закон 10б: |  |  |
| Закон 10в: |  |  |
| Закон 10г: (а+b) ∙ (а + с) ∙ (b + с) = =(а + b) ∙ (а + с) |  |  |
| Закон 10д: |  |  |
| В.2. Запишите формулу управления для приведенной цепи |  |  |
| Г. Упростите структуру в соответствии с вариантом задания |
| Вариант 1 | Вариант 2 |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| Вариант 9 | Вариант 10 |
| Вариант 11 | Вариант 12 |
| Вариант 13 | Вариант 14 |
| Вариант 15 | Вариант 16 |
| Вариант 17 | Вариант 18 |
| Вариант 19 | Вариант 20 |
| Вариант 21 | Вариант 22 |

Тема 4

| Разработка структуры управления систем автоматического управления технологическим процессом |
| --- |
| А. Дополните [2, с. 39-45]: |
| Перевод алгоритма в структуру обеспечивается следующими действиями: | а)____________________________________________ б)____________________________________________ в)____________________________________________ г)____________________________________________ д)____________________________________________ е)____________________________________________ ж)____________________________________________ |
| В таблицу включения берут элементы: | _________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ |
| 3. Общий вид структурной формулы контактов представляет собой: |  |
| 4. В таблицу покрытий входят такты: |  |
| 5. Полная структурная схема складывается из… |  |
| Б. В соответствии с основными этапами разработки структурной формулы контактов ИЭ согласно следующему алгоритму: ↑b1 - ↑z(1 - ↑x1 - ↑х2 - ↓z(1 -↑b2 - ↑x3 - ↑b3 - ↑х4 – |
| ↓х1 ↓х2 ↓х6 ↑х5 ↓b2 - ↓х3 - ↑b4 - ↓х5 - ↑b5 ↑х7 ↓b3 - ↓х4 - ↑b6 - ↑х6 ↑х8 |
| ↓х7 - ↑b7 - ↓х8 - ↓b4 - ↓b5 - ↓b6 - ↓b7 - ↓b1 |
| Какие элементы требуется взять в частную таблицу включения для ИЭ X5 основного варианта управления кормораздачей в птичнике | ______ ______ _______ _______ |
| Заполните частную таблицу включения ИЭ X5 | Э | Вес | Такты |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | x5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весовое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сделайте вывод о реализуемости схемы |  |
| Зафиксируйте структурную формулу контактов X5 и раскройте выражение под общей инверсией |  |
| Выразите полученную формулу в структурной схеме |  |
| Заполните таблицу покрытий для X5 | № | Цепи | Такты |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
| 7. Зафиксируйте окончательные структурные формулу и схему для X5 |  |
| В. Самостоятельно повторите разработку структуры управления для ИЭ X7 |
| Какие элементы требуется взять в частную таблицу включения для ИЭ X7 основного варианта управления кормораздачей в птичнике | ______ ______ _______ _______ |
| Заполните частную таблицу включения ИЭ X7 | Э | Вес | Такты |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | X7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весовое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сделайте вывод о реализуемости схемы |  |
| Зафиксируйте структурную формулу контактов X7 и раскройте выражение под общей инверсией |  |
| Выразите полученную формулу в стркутурной схеме |  |
| Заполните таблицу покрытий для X7 | № | Цепи | Такты |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
| Зафиксируйте окончательные структурные формулу и схему для X7 |  |
| Г. Для определенного варианта управления в соответсвии с алгоритмом, разработайте структуру управления исполнительными элементами выбранной технологической линии, сведите в общую структурную схему, проведя минимизацию, проанализируйте работу схемы в целом, устраните ложные цепи срабатывания при необходимости |
| Вариант ________ Процесс ____________________________________ Студент_____________________________________________________ Общая структурная схема управления |

Тема 5

| Разработка полных принципиальных электрических схем |
| --- |
| А. Дополните предложения |
| Принципиальная схема определяет ___________________________________________ |
| Принципиальную схему по функциональному назначению можно разделить на а) _____________________________________________________________________ б) __________________________________________________________________ в) _____________________________________________________________________ г) _____________________________________________________________________ д) _____________________________________________________________________ |
| К типовым функциональным узлам принципиальной схемы относятся: а) _____________________________________________________________________ б) _____________________________________________________________________ в) _____________________________________________________________________ г) _____________________________________________________________________ д) _____________________________________________________________________ |
| Б. Переведите структурную формулу контактов для магнитного пускателя управления электродвигателем транспортера в принципиальную электрическую схему и расставьте маркировку участков цепей: |
| , если известно, что z’1 – это контакт реле времени; b3 – контакт датчика уровня; b1 – контакт конечного выключателя |  |
| 2) , если известно, что b3 – контакт датчика давления; b1 – контакт конечного выключателя |  |
| В.1. Переведите структурную схему управления электродвигателем распределительного транспортера в принципиальную электрическую схему (УГО элементов и их обозначение должно соответствовать СТП БГАТУ 01.12-06 [6 ]), дополнив защитой, переключателем работы в автоматическом и ручном режимах, цепями ручного управления [2, с. 48-52], маркировкой [2, с. 57] |
| В.2. Приведите схему в случае, если электродвигатель распределительного транспортера является реверсивным и вторая катушка магнитного пускателя управляется в соответствии с формулой . Покажите, как должна измениться схема управления в случае необходимости защиты от кратковременного исчезновения напряжения на шинах щита управления [2, с. 52-53] |
| Г. Приведите полученную общую структурную схему управления в принципиальную электрическую схему управления, предусмотрев необходимую защиту, режимы работы и их разделение (тема 4) |
| Принципиальная электрическая схема управления |

Тема 6

| САУ ТП на бесконтактных логических элементах |
| --- |
| А. Дополните высказывания [2, с. 62-66]: |
| Входные и выходные сигналы дискретных систем автоматики могут принимать два возможных значения: сигналу «включено» соответствует _____________ уровень напряжения и обозначается символом _____ сигналу «выключено» соответствует _____________ уровень напряжения и обозначается символом _____ |
| Число строк в таблице истинности должно быть равно ____________________________ __________________________________________________________________________ |
| Единицами на карте Карно отметить клетки, соответствующие ___________________ _________________________________________________________________________ |
| Выделенные прямоугольные области на карте Карно должны иметь _______________ __________________________________________________________________________ |
| Б.1. Заполните таблицу истинности для операций [2, с. 66-68] |
| И | ИЛИ | И-НЕ | ИЛИ-НЕ |
| x1 | x2 | Y= x1∙ x2 | x1 | x2 | Y= x1+ x2 | x1 | x2 |  | x1 | x2 |  |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Б.2. Приведите запись логической функции [2, с. 68-71]: |
| y=a+b к базису ИЛИ-НЕ | y=a+b к базису И-НЕ | y=a*b к базису ИЛИ-НЕ | y=a*b к базису И-НЕ |
| В.Разработайте структуру управления ИЭ с помощью таблиц истинности по шагам |
| В.1. |
| Опишите в таблице истинности требуемую работу дискретной системы автоматического управления разгрузкой и загрузкой бункера сушки. Должны быть обеспечены следующие требования: выгрузка порции зерна осуществляется при срабатывании датчика температуры до нижнего уровня в надсушильном бункере; загрузка порции зерна осуществляется при его наличии в завальной яме после выгрузки до нижнего уровня пока не будет обеспечен верхний уровень. | b1...b3 – датчики уровня в завальной яме, верхнего и нижнего; b4 – датчик температуры; X1...X2 – привода нории и выгрузного устройства | b1 | b2 | b3 | b4 | Х1 | X2 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| В соответствии с правилом по таблице истинности запишите аналитические выражения для функций | Х1= | X2= |
| Заполните карту Карно для обеих функций |  | b1 | b1 |  |  |  |  | b1 | b1 |  |  |  |
|  | b4 |  |  |  |  | b2 | b4 |  |  |  |  | b2 |
|  |  |  |  |  |  | b2 |  |  |  |  |  | b2 |
|  | b4 | b3 |  |  | b3 |  | b4 | b3 |  |  | b3 |  |
| Примените правило минимизации для получения окончательного ответа | Х1= | X2= |
| В.2. |
| Опишите в таблице истинности требуемую работу дискретной системы автоматического управления кормораздачей в птичнике: кормление происходит по времени; кормораздача начинается, если в бункере имеется корм, и ограничители стоят внизу; при заполнении последнего ограничителя отключается распределительный транспортер и идет подъем ограничителей | b2 | b3 | X1 | b1 | Z’1 | b3 | X3 |
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Х1= | 1 | 0 | 0 |  |
|  | b2 | b4 | X2 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 0 |  | X3= |
|  | 1 | 1 |  |  |
|  | X2= |  |
| Заполните карту Карно | Х1 |  | Z’1 | Z’1 | Z’1 | Z’1 |
|  |  | b3 | b3 |  |  |  |  |  |
|  | b2 |  |  | b1 |  |  |  |  |
|  | b2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X2 | b1 |  |  |  |  |
|  |  | b4 | b4 |  |  |  |  |  |
|  | b2 |  |  |  | b3 | b3 | b3 | b3 |
|  | b2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примените правило минимизации для получения окончательного ответа | Х1= | X3= |
|  | X2= |  |
| Выводы: (достоинства и недостатки метода разработки структуры) |
| Г.1. Получите структуру управления для одного из ИЭ, обеспечивающего алгоритм функционирования выбранной технологической линии, с помощью таблиц истинности |
| Вариант |
| Таблица истинности | Карта Карно |
|  |  |  |  |  | Структура управления |
| Формула управления: |  |
| Г.2. Переведите полученную структурную формулу управления и формулу данную в задании [2, (приложение 9)] на бесконтактные элементы [2, с. 74-79] |
| № | Функция | № | Функция | Полученная формула |
| 1 |  | 15 |  |  |
| 2 |  | 16 |  |  |
| 3 |  | 17 |  |  |
| 4 |  | 18 |  |  |
| 5 |  | 19 |  |  |
| 6 |  | 20 |  |  |
| 7 |  | 21 |  |  |
| 8 |  | 22 |  |  |
| 9 |  | 23 |  |  |
| 10 |  | 24 |  |  |
| 11 |  | 25 |  |  |
| 12 |  | 26 |  |  |
| 13 |  | 27 |  |  |
| 14 |  | 28 |  |  |
| Вариант |

Тема 7

| Разработка щита автоматики |
| --- |
| А. Дополните [2, с. 88-100]: |
| Щиты автоматики предназначены для _________________________________________ |
| Расшифруйте обозначение: ЩШМ-3Д-I-600х400х250 УХЛ3.1 ОСТ36.13-90 |  |
| Состав документации, оформляемой на щит автоматики, входят: | _______________________________ _______________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ |
| Содержание вида спереди | _______________________________ _______________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ |
| Содержание вида на внутренние плоскости | _______________________________ _______________________________ _______________________________ ________________________________ ________________________________ |
| Определите монтажную зону внутри малогабаритного щита размерами 1000х600х500 |  |
| Можно ли устанавливать аппаратуру: |
| - на нижнюю фасадную панель щитов шкафных (полногабаритных)? |  |
| - на заднюю стенку этого конструктивного устройства? |  |
| Б. Определите по [2, с. 200-229] |
| Определите обозначение чертежа установки и минимальное расстояние между кнопками КЕ-012, устанавливаемыми на фасаде щита |  |
| Определите обозначение чертежа установки и минимальное расстояние между арматурой АЕ, устанавливаемой на фасаде щита |  |
| Определите размеры монтажной зоны, установочную конструкцию, рисунок установки и количество в ряду на задней стенке щита ЩШМ 600 мм магнитных пускателей ПМЛ-2101 |  |
| Определите размеры монтажной зоны, установочную конструкцию, рисунок установки и количество в ряду на задней стенке щита ЩШМ 600 мм автоматических выключателей ВА 51-31. |  |

В. Заполните таблицы исходных данных для компоновки щита автоматики в соответствии с принципиальной схемой (тема 5)

Исходные данные для компоновки аппаратов на фасаде щита

| Наименование и тип прибора | Количество (N) | Группа | Размеры от края щита до оси прибора, мм | Размер прибора по фланцу, мм | Размеры монтажной зоны, мм | Размер до оси аналогичного прибора (слева \ справа, сверху \ снизу) | Обозначение монтажного чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | H | B1 | B2 | H1 | H2 | горизонтальной | вертикальной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуемая площадь Sf= |

Исходные данные для компоновки аппаратуры внутри щитов

| Условное наименование | Рисунок | Аппарат | Количество (N) | Монтажная зона аппарата, мм | Габаритные и установочные размеры аппарата, мм | Максимальное количество в щите ЩШМ 1000х600 | Установочная конструкция | Необходимая для аппаратов площадь, см2 Si=N∙L∙(h+h1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | B | h | h1 | L1 | H | B1 | A | A1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | min | max | min | max |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого требуемая площадь, Sv (сумма чисел графы 19 ∑Si) |  |

Вывод: выбираем ____________________________________________,

так как______________________________________________________

Г. Оформите документацию на щит автоматики

Г.1. Вид спереди щита автоматики

Г.2. Вид на внутренние плоскости

Г.3. Перечень элементов (начало)

Г.3. Перечень элементов (окончание)

Г.4. Таблица надписей

Тема 8

| Схемы соединений, подключений внешних проводок |
| --- |
| А. Дополните[2, с. 109-115] |
| Схема соединений внешних проводок – это ___________________________________ ____________________________________________________________________________ |
| Схему соединений выполняют в масштабе____________________________________ |
| Данные по маркировке проводок, используемой на схеме соединений внешних проводок, берут в соответствии с __________________________________________________ |
| В таблицу данных аппаратов, размещаемую на схеме соединений внешних проводок, входят графы _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ |
| Б. Приведите: |
| из рис. 54 [2, с. 113] изображение: |
| а) конечного выключателя; |  | б) датчика уровня; |  |
| в) датчика веса; |  | г) ЭД |  |
| Какие требования предъявляют к изображению на схеме соединений внешних проводок: |
| а) кнопочных постов |  |
| б) датчиков |  |
| в) щитов |  |
| г) электропроводок |  |
| Выберите обозначение типового монтажного чертежа установки [7, с. 403]: |
| а) термометра сопротивления, устанавливаемого в кирпичной кладке |  |
| б) дифманометра мембранного электрического |  |
| в) мембранного датчика уровня |  |
| г) дифманометра ДП |  |
| Приведите требования: |
| а) по простановке позиций в таблице данных |  |
| б) по простановке номеров проводок |  |
| в) по простановке технической характеристики проводов и труб |  |
| г) по простановке технической характеристики кабелей и металлорукава |  |

В. Заполнить таблицу характеристики проводок в соответствии с заданием темы 2 и принципиальной схемой, разработанной в рамках темы 4

| Внешнее устройство | Характеристики устройства | Тип проводки | Характеристика проводки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

Г. В соответствии с заданием темы 2 и принципиальной схемой, разработанной в рамках темы 4, разработать совмещенную схему соединений внешних проводок

Схема соединений внешних проводок

Литература

- Фурсенко, С.Н.  Автоматизация  технологических процессов: учеб.  пособие / С.Н. Фурсенко,  Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова.  —  Минск :  БГАТУ, 2007. — 592 с.

- ПРАКТИКУМ по дисциплине  «Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства» / Е.С. Якубовская,  Е.С. Волкова. — Минск: БГАТУ, 2008. — 235 с.

- ГОСТ 21.408 – 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

- Фурсенко, С.Н.  Разработка проекта автоматизации  технологических процессов / С.Н. Фурсенко,  Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова.  – Минск:  БГАТУ, 2003.– 218с.

- САПР систем автоматики: методические указания к лабораторно-практическим работам по дисциплине «Разработка проектно-конструкторской документации систем автоматики», в 3-х частях. Часть 2 / БГАТУ, кафедра автоматизированных систем управления производством; сост. Е.С. Якубовская. – Минск, 1997 – 45 с.

- Стандарт предприятия СТП БГАТУ 01.12-06. Общие требования к организации проектирования и правила оформления дипломных и курсовых проектов (работ): Нормативное производственно-практическое издание / сост. В.В. Гурин, Е.С. Якубовская, А.Г. Цубанов, Б.М. Киселев. — Минск: БГАТУ, 2007. – 143 с.

- Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие  / А.С.Клюев, Б.В.Глазов, А.Х.Дубровский, А.А.Клюев: Под редакцией А.С.Клюева. – М: Энергоатомиздат, 1990г. – 464 с.

Содержание

| Введение……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Тема 1………………………………………………………………………… | 4 |
| Тема 2………………………………………………………………………… | 8 |
| Тема 3………………………………………………………………………… | 12 |
| Тема 4……………………………………………………………………….. | 16 |
| Тема 5………………………………………………………………………… | 19 |
| Тема 6………………………………………………………………………… | 21 |
| Тема 7………………………………………………………………………… | 24 |
| Тема 8………………………………………………………………………… | 31 |
| Литература…………………………………………………………………… | 34 |

Подсказка к теме 6

| Опишите в таблице истинности требуемую работу дискретной системы автоматического управления разгрузкой и загрузкой бункера сушки. Должны быть обеспечены следующие требования: выгрузка порции зерна осуществляется при срабатывании датчика температуры до нижнего уровня в надсушильном бункере; загрузка порции зерна осуществляется при его наличии в завальной яме после выгрузки до нижнего уровня пока не будет обеспечен верхний уровень. | b1...b3 – датчики уровня в завальной яме, верхнего и нижнего; b4 – датчик температуры; X1...X2 – привода нории и выгрузного устройства | b1 | b2 | b3 | b4 | Х1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |