| Основные законы электротехники |  |
| --- | --- |
| Закон Ома | i = |  |
| Первый закон Кирхгофа | ∑i = 0 |  |
| Второй закон Кирхгофа | ∑e = ∑u |  |
| Закон Джоуля – Ленца | p = i2R |  |
| Закон электромагнитной индукции | e = |  |
| Закон Ампера |  |  |
| Закон Кулона |  |  |
| Закон полного тока |  |  |

# Приложение А

| Основные формулы и уравнения электротехники |
| --- |
| Мощность | p = ui |
| Энергия | W = |
| Энергия магнитного поля катушки | Wмаг = |
| Энергия электрического поля конденсатора | Wэл = |
| Теорема Гаусса |  |
| Первое уравнение Максвелла |  |

| Второе уравнение Максвелла |  |
| --- | --- |
| Теорема Умова - Пойнтинга |  |

| Соотношения между током и напряжением на элементах электрической цепи |
| --- |
| Эле-мент цепи | Вид тока |  |
|  | Переменный ток, мгновенное значение | Синусоидальный ток, комплексное значение | Синусоидальный ток, действующее значение | Постоянный ток |
| R | u = iR i = | =R = | U = IR I = | U = IR I = |
| L | uL= L i = | = j(L = | U = (LI I = | Индуктивность не оказывает сопротивления постоянному току |
| C | uC =idt i = C | = = j(C | U = I = (CU | Емкость представляет собой разрыв цепи для постоянного тока |
| Закон Ома в комплексной форме для цепи синусоидального тока = ; = . |

Приложение Б

Основные кривые намагничивания В(Н) различных марок сталей

- Литая сталь

- Листовая электротехническая сталь 1512 (горячекатаная)

- Листовая электротехническая сталь 3411 (холоднокатаная)

Мощность удельных потерь в электротехнической стали

# Приложение В

Методика использования программируемых калькуляторов для выполнения расчетов с комплексными числами

Подготовка: включение калькулятора – ОN/С. Клавишей DRG устанавливают угловую единицу DEG (градусы). Вход в программу расчета: клавиши   2ndF и

Примеры вычислений

Деление комплексного числа на комплексное число:

Пример 1

.

Порядок действий: ÷— просмотр результата.

Клавиша  дает величину вещественной части. Клавиша  — величину мнимой части комплексного числа.

Пример 2

.

Порядок действий: ÷=— просмотр результата.

Умножение, сложение и вычитание производят аналогично.

Переход от алгебраической формы комплексного числа к показательной:

Пример:

.

Порядок действий: .

Просмотр результата: клавиша дает модуль комплексного числа, клавиша— аргумент в градусах.

Переход от показательной формы комплексного числа к алгебраической:

Пример:

.

Порядок действий: .

Просмотр результата: клавиши  и .