7. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Цель. Изучить величины, характеризующие электростатическое поле, и связи между ними. Изучить методику расчета электростатического поля и методику расчета емкости электротехнических установок.

7.1. Задание по самоподготовке

- Изучить теорию электростатического поля по учебнику [2] § 19.1…19.22, 19.26…19.29, [4]  § 1.2, 3.5.

- Ознакомиться с методикой расчета поля и емкости в п.7.2 и в примерах    п. 7.3 данного пособия. Решить задачи из п.7.4.

- Ответить на контрольные вопросы п. 7.5.

7.2. Методические указания

Основная векторная величина, характеризующая электростатическое поле, напряженность  определяется силой , действующей со стороны поля на единицу положительного пробного заряда, помещенного в данную точку поля.

.

Сила взаимодействия двух точечных зарядов определяется законом Кулона

.

Потенциал электрического поля

,

где – вектор элемента  пути интегрирования;  A – постоянная.

Разность потенциала между точками  А  и  В:

.

Связь между напряженностью электрического поля и электрическим смещением определяется выражением ,

где – относительная диэлектрическая проницаемость; – электрическая постоянная,   = 8,85 · 10-12 Ф/м.

Теорема Гаусса в интегральной форме , если среда однородна, то

.

Энергия электрического поля

.

Емкость двух проводящих тел

.

Энергия конденсатора

.

7.3. Примеры

7.3.1. Определить напряженность поля в точках a, b, c    и силу, которая действует в вакууме на каждый из трех точечных зарядов qa, qb, qc, находящихся на расстоянии друг от друга R = 3 мм, qa = qb = qc= 15·10-12 Кл         (рис. 7.1)

Рис. 7.1

Решение

Точка  а  находится в поле точечного заряда qb и в поле точечного заряда qc. Поэтому .

Аналогично: ,     .

.

В/м.

В/м;                                        .

Н;    .

7.3.2. Заряд  Кл равномерно распределен на поверхности металлического  шара с радиусом  м. Шар находится в воздухе,  Ф/м. Найти радиусы эквипотенциальных поверхностей, потенциалы которых отличаются на    10 В.

Рис. 7.2

Решение

Согласно теореме Гаусса .

Так как векторы  и  радиально направлены, то скалярное произведение . Кроме того, напряженность по величине на поверхности сферы радиуса R, по причине пространственной симметрии, будет одинаковой и поэтому она может быть  вынесена за знак интеграла

,    ,    .

Найдем потенциал точки на расстоянии R от центра шара:

.

Если , . Следовательно А = 0. Эквипотенциальной поверхностью будет сфера радиуса   R .

Найдем радиус эквипотенциальной поверхности, потенциал которой меньше потенциала поверхности металлического шара на 10 В.

.

R2  найдем из условия, что В,  R2 =1,33 · 10-3 и т. д.

7.3.3. Найти напряженность поля, электрическое смещение, емкость сферического конденсатора. Определить максимально допустимое напряжение, которое может быть приложено к конденсатору при запасе электрической прочности не менее 5.  R2 = 2,72 см, R1 = 1 см, диэлектрик – конденсаторная  бумага , пробивная напряженность                       Епр= 2,5·108 В/м  (рис. 7.3).

Рис. 7.3

Решение

Поле сферического конденсатора аналогично полю точечного заряда, расположенного в центре сферы. Основываясь на теореме Гаусса , получим

,    .

,

где  А – постоянная.

Напряжение между электродами

,

eмкость       Ф.

Напряженность  Е  максимальна при    R = R1:  .

Максимальное напряжение .

Учитывая пятикратный запас электрической прочности, максимальная напряженность должна быть в 5 раз меньше пробивной напряженности:

.

кВ.

7.3.4. Найти емкость и энергию электрического поля плоского конденсатора, подключенного на постоянное напряжение    U = 1000 В. Площадь обкладок    S = 40 см2, расстояние между ними d = 2 мм, диэлектрик между обкладками – воздух. Как изменится емкость и энергия, если пространство между обкладками заполнить трансформаторным маслом , при этом конденсатор во время заполнения а) остается присоединенным к источнику напряжения; б) отсоединен от него.

Решение

Пространство между обкладками заполнено воздухом

Ф,

Дж.

Пространство между обкладками заполнено трансформаторным маслом,  .

В первом случае, когда напряжение остается неизменным.

Ф,

;        Дж;      .

Емкость и энергия электрического поля возросла в раз.

Во втором случае заряд Q на обкладках конденсатора остается неизменным.

,      ,       ,

;        Дж.

Емкость возрасла в раз.

Энергия уменьшилась в  раз. Энергия израсходовалась на нагрев масла.

7.3.5. Найти силу взаимодействия двух пластин плоского конденсатора площадью  S = 20 см2   при условии, что пластины были подсоединены к источнику постоянного напряжения U = 5 кВ при расстоянии между пластинами d = 3 мм, а затем источник был отключен. Диэлектрик – масло .

Решение

Так как источник постоянного напряжения отключен, то работа по перемещению пластин производится силами поля, то есть за счет уменьшения энергии поля: ,   х – расстояние между пластинами.

7.3.6. Определить энергию электрического поля уединенного металлического шара радиусом а = 2 мм, который находится в воздухе и потенциал которого В (полагая  на бесконечно большом расстоянии R).

Решение

Шар не присоединен к источнику. Поэтому его заряд , потенциал . При ,  , следовательно А = 0. Заряд шара . Напряженность поля , смещение .

Плотность энергии электрического поля на расстоянии R.

.

Энергия, заключенная в стенке сферической оболочки радиуса R и толщиной стенки  dR.

.

Вся  энергия

7.4. Задачи для самостоятельного решения

7.4.1. Две одинаковые заряженные частицы находятся в вакууме на расстоянии 5 см друг от друга. Заряд каждой частицы равен 2 · 10-10 Кл. Найти силу взаимодействия этих зарядов.

Ответ: 1,44 · 10-7  Н.

7.4.2. В электрическом поле заряженной оси напряженность  в точке р равна 500 В/м. Найти напряжение между точками m и n.

Ответ: Umn = 110 В.

Рис. 7.4

7.4.3. Найти емкость плоского конденсатора с двухслойным диэлектриком, если толщина слоев d1 = 1 мм, d2 = 2 мм, площадь обкладок см2, диэлектрики: конденсаторная бумага  и кабельное масло .

Ответ: 7,5 пФ.

7.4.4. Определить емкость и заряд приходящийся на 1 км двухпроводной линии. Радиус проводов R0 = 3 мм. Расстояние между осями проводов     d = 0,3 м. Линия находится под напряжением                  U  = 1000 В.

Ответ: 6,02 · 10 -9 Ф/км.    6,02 · 10-6  Кл/км.

7.5. Контрольные вопросы

- Как определяется значение напряженности электрического поля?

- Как определяется потенциал электростатического поля?

- Что такое эквипотенциальные линии и линии вектора напряженности электрического поля?

- Как определяется емкость между двумя  проводящими телами?

- Как находится энергия электрического поля?

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ

Цель. Изучить величины, характеризующие электрическое поле в проводящей среде, и методику расчета токов утечки через изоляцию в электрических устройствах.

8.1. Задание по самоподготовке

- Изучить теорию электромагнитного поля постоянных токов по  учебнику [2] § 20.1…20.5, 20.7, 20.9.

- Ознакомиться с методикой  расчета электрического поля в проводящей среде, а также с методикой расчета токов утечки через изоляцию п.8.2 настоящей главы пособия и в примерах п. 8.3. Решить задачи из п.8.4.

- Ответить на контрольные вопросы п. 8.5.

8.2. Методические указания

Основной величиной в электрическом поле проводящей среды является плотность тока . Электрический ток – есть поток вектора плотности тока сквозь площадку:

.

Связь вектора плотности тока с вектором напряженности электрического поля определяется законом Ома в дифференциальной форме:

.

Мощность тепловых потерь в единице объема проводящей среды находится по закону Джоуля-Ленца в дифференциальной форме:

.

Проводимость G между двумя телами, находящимися в проводящей среде с удельной проводимостью , может быть определена по формуле емкости С   между этими телами, находящимися в среде из диэлектрика  с абсолютной диэлектрической проницаемостью , путем замены С на G и  на .

8.3. Примеры

8.3.1. Стальная пластина представляет собой  3/4  диска с концентрически вырезанным круглым отверстием. Внутренний радиус диска           R1= 1 см,   внешний R2 = 2 см. Толщина пластины h = 2 мм. К электродам 1 и 2 приложено напряжение U = 2 В. Удельная проводимость стали См/м. Определить наибольшую и наименьшую плотность тока и ток источника питания.

Рис. 8.1

Решение

Из условия симметрии линии вектора плотности тока  и линии вектора напряженности электрического поля  совпадают с концентрическими окружностями, проходящими по пластине.

,   ,   ,  .

Следовательно,  ,

А/м2;      Jmin А/м2;

;

А.

8.3.2. Водоподогреватель представляет собой металлический заземленный цилиндрический бак радиусом R1 = 0,5 м и высотой l = 1 м. Дно и крышка бака выполнены из изолирующего материала. Бак имеет коаксиально расположенный электрод радиусом R2 = 0,1 м.     Водоподогреватель   присоединен к однофазному трансформатору             U = 220 В. Один полюс трансформатора заземлен. Удельную проводимость воды    См/м считать не зависящей от температуры. Определить ток и мощность нагревателя. Построить график зависимости удельной активной мощности в функции расстояния от оси цилиндров (рис. 8.2).

Рис. 8.2.

Решение

Конструкция водонагревателя  аналогична цилиндрическому конденсатору.

Емкость цилиндрического конденсатора , соответственно проводимость водонагревателя определим из выражения

См.

Ток А.

Мощность Вт.

Из условия симметрии плотность тока имеет только радиальную составляющуюJ, напряженность электрического поля .

Удельная активная мощность

Вт/м3,

м,    Вт/м3.

м,   Вт/м3.

8.3.3. Два параллельных цилиндрических провода проходят через мраморный щит, толщина которого равна а = 3 см, расстояние между осями отверстий для проводов d = 20 см, радиус провода R0 = 0,2 см. Считая площадь щита неограниченно большой, найти ток утечки через мрамор между проводами, если напряжение U = 220 В, удельная проводимость мрамора      См/м (рис. 8.3).

Рис. 8.3.

Решение

Рассматриваемая конструкция щита с двумя проводами аналогична конструкции двухпроводной линии, между проводами которой находится идеальный диэлектрик. Используя формулу емкости двухпроводной линии , найдем проводимость щита

См.

А.

8.3.4. Ток короткого замыкания 1000 А проходит через фундамент опоры, который можно рассматривать как полусферический заземлитель. Удельная проводимость земли 2 · 10-2 См/м. Найти шаговое напряжение на расстоянии 5 м от центра опоры (длина шага 0,8 м) (рис. 8.4).

Рис. 8.4.

Решение

Плотность тока имеет только радиальную составляющую , напряженность электрического поля .

Потенциал .

Шаговое напряжение

В.

8.4. Задачи для самостоятельного решения

8.4.1. К плоскому конденсатору, расстояние между обкладками которого d = 5 мм, а площадь каждой из них S = 50 см2, подключено постоянное напряжение U = 500 В. Удельная проводимость диэлектрика      См/м. Определить сопротивление изоляции, ток утечки и мощность тепловых потерь.

Ответ: 1010 Ом,    5 ∙ 10-8 А,  25 ∙ 10-6 Вт.

8.4.2. Изоляция коаксиального кабеля имеет удельную проводимость  См/м. Радиус жилы 4 мм, внутренний радиус оболочки 8 мм. Напряжение между жилой и оболочкой 600 В. Определить проводимость, ток утечки и мощность тепловых потерь в изоляции кабеля на единицу длины.

Ответ: 9,1 ∙ 10-9 См/м;  5,46 мкА/м;   3250 мкВт/м.

8.4.3. Определить радиус R0 полусферического заземлителя, погруженного в глинистую почву, если через него протекает ток 314 А, а максимальное шаговое напряжение не превышает 150 В. Шаг человека принять равным 0,8 м. Удельная проводимость глинистой почвы    См/м .

Ответ:  R0 = 1,93  м.

8.5. Контрольные вопросы

- Как выражается ток через вектор плотности тока?

- Как связаны между собой вектор плотности тока и вектор напряженности электрического поля?

- Как определяется энергия, выделяющаяся в единицу времени в единице объема проводящей среды?

- Как определяется проводимость между двумя электродами помещенными в проводящую среду?

9. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ

Цель.  Изучить величины, характеризующие магнитное поле и методику расчета магнитного поля и  индуктивностей.

9.1. Задание по самоподготовке

1. Изучить теорию магнитного поля постоянного тока по  учебнику [1] § 14.2, 2.4, 2.5,            [2] § 21.1…21.3, 21.6, 21.8.

- Ознакомиться с методикой расчета магнитного поля постоянного тока, а также с методикой расчета индуктивности в примерах п. 9.3 данного пособия. Решить задачи из п.9.4.

- Ответить на контрольные вопросы п. 9.5.

9.2. Методические указания

Основной величиной, характеризующей направление и интенсивность магнитного поля, является вектор магнитной индукции .

Связь между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля определяется выражением

,

где – относительная магнитная проницаемость;

– магнитная постоянная, = 1,256 · 10-6 Гн/м.

Магнитный поток есть поток  сквозь поверхность  S

Ф =

Магнитное поле вызывается электрическим током. Связь между напряженностью магнитного поля и током определяется законом полного тока:

.

Сила взаимодействия магнитного поля на проводник с током, помещенный в это поле, определяется законом Ампера:

.

Энергия магнитного поля

.

Индуктивность катушки

.

Энергия магнитного поля катушки

.

9.3. Примеры

9.3.1. Рассчитать магнитное поле в медной жиле, оболочке коаксиального кабеля и между ними, если в жиле и оболочке кабеля ток постоянный и равен 10А, радиусы R1 = 3 мм, R2 = 9 мм,  R3 = 10 мм. Построить график зависимости напряженности магнитного поля от радиуса  (рис. 9.1).

Рис. 9.1.

Решение

Магнитное поле кабеля обладает цилиндрической симметрией и зависит только от радиуса R. Основываясь на законе полного тока

при R < R1  получим , откуда

А/м.

При R = R1 ,   = 530 А/м.

При  R1 < R < R2 напряженность

А/м.

При R = R2 ,   = 177 А/м.

При R > R2  контур интегрирования будет охватывать как ток жилы, так и частично ток оболочки, поэтому

,

откуда  А/м.

При R = R3, =0, при R > R3  (вне кабеля) ,  поле отсутствует.

9.3.2. Определить индуктивность коаксиального медного кабеля с радиусом жилы R1 = 3 мм и радиусом оболочки R2 = 9 мм и R3 = 10 мм          (рис. 9.1).

Решение

Индуктивность L кабеля можно и целесообразно определить из выражения энергии магнитного поля кабеля .

Энергия единицы длины кабеля

,

где V – объём на единицу длины кабеля.

Определим напряженность поля Н, применив закон полного тока.

При  0 <  R < R1  ,  получим ;

при  R1 < R  < R2,       ;

при  R2 < R < R3 ,     .

Вне кабеля магнитное поле отсутствует.

Индуктивность кабеля на единицу длины

Первое слагаемое обусловлено магнитным полем внутри жилы, второе – полем между жилой и оболочкой, два последних – полем внутри оболочки.

9.3.3. На тороид, указанный на рис. 9.2,   из ферромагнитного материала с   нанесены равномерно две однослойные обмотки с числами витков w1 = 20 и  w2 = 200. Определить собственную индуктивность каждой обмотки и взаимную индуктивность.

Рис. 9.2.

Решение

Напряженность поля в сердечнике

.

Элементарный поток через площадку  находим по формуле:

.

.

Потокосцепление первой катушки

,

мГн.

мГн.

Взаимная индуктивность

9.3.4. При поражении молнией трубчатого молниеотвода труба оказалась сплющенной. Определить давление, действовавшее на стенки трубы при токе молнии  кА в предположении, что ток протекает лишь в тонком поверхностном слое трубы (поверхностный эффект). Наружный радиус трубы см.

Решение

Так как ток сосредоточен на поверхности трубы, то магнитное поле существует только вне трубы. Если элемент поверхности трубы переместится на расстояние , то приращение энергии магнитного поля

,

где    – энергия магнитного поля в единице объема.

Сила, действующая на элемент поверхности

.

Давление

Знак «минус» указывает на то, что сила стремится уменьшить радиус.

9.3.5.  Определить силу взаимодействия двух проводов линии электропередачи постоянного тока А   и  А, если расстояние между проводами а = 0,5 м, длина линии 100 м (рис. 9.3)

Рис. 9.3.

Решение

Со стороны магнитного поля, создаваемого током первого провода, действует механическая сила на второй провод с током . Эту силу определим из закона Ампера

,   Н.

9.4. Задачи для самостоятельного решения

9.4.1. Провод с постоянным током  А находится на оси стальной трубы. Радиус провода см. Внутренний радиус трубы см, внешний радиус см. Относительная магнитная проницаемость стали трубы при заданном токе .

Определить значения напряженности магнитного поля и значения магнитной индукции в точках см,  0,4 см,  2 см,  4,5 см,  6 см. Построить кривую . Изменятся ли найденные значения напряженности и магнитной индукции, если стальную трубу убрать.

Ответ. При наличии трубы Н = 7160 А/м;  14320 А/м;  2860 А/м;         1270 А/м;  955 А/м.  В = 89 · 10-4  Тл;   179 · 10-4 Тл;    36 · 10-4 Тл;   0,32  Тл;   12 · 10-4 Тл.

При отсутствии трубы изменится только значение индукции в стенке трубы при  см, В = 16 · 10-4 Тл.

9.4.2. Найти значение индукции магнитного поля двухпроводной линии с постоянным потоком  А на расстоянии м от левого провода на оси, соединяющей центры проводов. Расстояние между проводами    м,   Гн/м.

Ответ:   125 · 10-6 Тл.

9.4.3. Определить энергию магнитного поля, заключенную внутри стального провода с током   А. Радиус провода  см, длина

l = 100 м,  .

Ответ: 25 Дж.

9.5. Контрольные вопросы

- Как определяется напряженность магнитного поля?

- Как находится магнитный поток?

- Как рассчитывается энергия магнитного поля?

- Как определяется индуктивность?

- Как определяется взаимная индуктивность?