МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  И

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра энергетики

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям для студентов специализации

1 – 25 01 07 02 «Экономическая информатика»

Минск - 2003

Методические указания  к практическим занятиям по дисциплине «Основы энергосбережения» для студентов специализации 1 - 25 01 07 02 «Экономическая информатика» рассмотрены на заседании методической комиссии агроэнергетического факультета и рекомендованы к изданию на ротапринте

БГАТУ.

Протокол № 15 от 30 июня 2003 года.

Составители: к. т. н., доцент Гаркуша К.Э.

к. т. н., доцент Коротинский В.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| Общие указания.. ………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Приоритетные направления по энергосбережению в Республике Беларусь………………………….…………………………………………. | 5 |
| 2 Расчет тепловых нагрузок систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по укрупненным показателям…………………………. . | 7 |
| 3 Годовые расходы теплоты………... ……………………………………. | 8 |
| 4 Расчет годовых расходов теплоты с учетом энергосберегающих мероприятий……………. ……………………………………………………. | 9 |
| 4.1 Автоматизация отпуска теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий..………………………………………………. | 9 |
| 4.2 Утепление наружных ограждений зданий…………………………… | 11 |
| 4.2.1 Реконструкция окон с заменой остекления в двойных переплетах на стеклопакеты …………………………………………………………… | 12 |
| 4.2.2 Установка третьего остекления в существующие окна …………... | 13 |
| 4.2.3 Утепление наружных стен ………………………………………….. | 13 |
| 4.2.4 Утепление ниш под радиаторы с установкой отражающих экранов ……………………………………………………………………... | 13 |
| 4.2.5 Утепление кровли | 14 |
| 5 Расчет электрических нагрузок систем освещения с учетом энергосберегающих мероприятий ……………………………………….. | 14 |
| 5.1 Общие сведения об экономии электроэнергии осветительными установками ……………………………………………………………….. | 14 |
| 5.2 Замена ламп накаливания (ЛН) энергосберегающими люминесцентными лампами (ЛЛ) ……………………………………….. | 16 |
| 6 Определение затрат на энергосберегающие мероприятия …………… | 17 |
| 7 Составление Программы мероприятий по энергосбережению на объектах ……………………………………………………………………. | 19 |
| 8 Формирование пакетов энергосберегающих мероприятий …………... | 20 |
| 9 Расчет выплаты займа Всемирному банку …………………………….. | 21 |
| ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………………….. | 23 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ ...…………………………………………………………. | 24 |

Общие указания

Методические указания содержат основные теоретические сведения и расчетные формулы, а также расчетное задание  применительно к конкретным энергосберегающим мероприятиям, проводимым в общественных зданиях  и на объектах социальной сферы. Данные мероприятия позволяют снижать расходы теплоты и электроэнергии на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и освещения, и тем самым повышать эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов.

Расчетное задание разработано с целью проведения самостоятельной работы студентов и контроля над уровнем усвоения соответствующих разделов дисциплины, связанных с составлением Программы энергосберегающих мероприятий и  расчетом выплаты заемных средств на данные мероприятия.

Содержание расчетного задания:

- введение;

- определение тепловых нагрузок систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по укрупненным показателям для указанных в задании объектов;

- определение годовых расходов теплоты;

- расчет экономии теплоты за счет применения энергосберегающих мероприятий, приведенных в задании;

- расчет электрических нагрузок систем освещения объекта с учетом энергосбережения;

- определение финансовых затрат на проводимые мероприятия;

- составление Программы мероприятий по экономии топливно- энергетических ресурсов;

- формирование пакетов энергосберегающих мероприятий для получения заемных средств;

- расчет выплаты заемных средств.

Расчетное задание оформляется в отдельной тетради  и должно содержать  шифр, соответствующий двум последним номерам зачетной книжки, условие задания, необходимые расчеты и список использованной литературы. Исходные данные принимается по приложению 1. Расчеты следует сопровождать кратким пояснительным текстом с ссылкой на литературные источники.

Расчеты производятся в Международной системе единиц. Результаты расчета выражаются числовым значением с указанием обозначения использованных единиц. Обозначения единиц следует помещать после числового значения в одну строку с ним. При записи числового значения необходимо использовать правила округления чисел.

1 Приоритетные направления по энергосбережению

в Республике Беларусь

Основой нормативно-правовой базы энергоэффективности является принятый в 1998 году Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» [1].

В 2000 году Советом Министров РБ была принята «Республиканская программа по энергосбережению на период 2001 – 2005 гг.» [2]. Программой определены две концептуальные задачи и экономические приоритеты:

- достижение к 2015 году энергоемкости внутреннего валового продукта (ВВП) уровня промышленно развитых стран;

- обеспечение до 2005 года планируемого прироста ВВП без увеличения потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Приоритетные основные направления энергосбережения до 2005 года:

- повышение эффективности работы генерирующих источников за счет изменения структуры мощностей в сторону расширения внедрения парогазовых и газотурбинных установок (ГТУ), увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении;

- внедрение котельного оборудования, работающего на горючих отходах производства, сельского хозяйства, деревообработки;

- создание ГТУ на компрессорных магистральных газопроводах;

- замена отопительных электрических котельных на топливные;

- дальнейшее развитие системы учета всех видов энергоносителей, включая расходы на отопление;

- разработка и внедрение эффективных биогазовых установок;

- разработка и внедрение технологии использования бытовых отходов и мусора;

- внедрение теплонаносных установок;

- экономически целесообразное внедрение нетрадиционных источников энергии;

- техническое перевооружение автотранспорта и тракторов, включая перевод на дизельное топливо, сжиженный и сжатый природный газ;

- выращивание быстрорастущих деревьев для топливных целей;

- разработка, организация производства и внедрение энергосберегающего оборудования, приборов, материалов;

- максимальное снижение энергозатрат в ЖКХ путем внедрения регулируемых систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, освещения и утилизации теплоты вентиляционных выбросов, сточных вод, использования энергоэффективных строительных материалов, конструкций, гелиоподогревателей.

АПК  РБ является крупным  потребителем энергоресурсов и имеет большие резервы (до 40%) энергосбережения. В целом по АПК на производственные нужды расходуется от 8 до 15% ТЭР Беларуси, из них  электроэнергия составляет 30%, тепловая – 15%, котельно-печное топливо 55%.

Основными направлениями энергосбережения в АПК на ближайшую перспективу являются:

- внедрение энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка;

- внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива;

- применение солнечных нагревателей для воды, используемой на технологические нужды;

- внедрение частотно-регулируемого привода для технологических установок, вспомогательного оборудования котельных;

- перевод котельных в водогрейный режим;

- децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных установок;

- замена электрических котлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные установки, работающие на местных видах топлива;

- внедрение газогенераторных установок с применением эффективных технологий преобразования низкосортных топлив в высококалорийные;

- создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания, установка турбогенераторов малой мощности в котельных, строительство малых ГЭС;

- термореновация производственных помещений;

- внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений, уличного освещения населенных пунктов;

- установка современной аппаратуры для технического обслуживания, регулирования двигателей внутреннего сгорания.

Первоочередные мероприятия:

- внедрение обогреваемых полов и ковриков на животноводческих фермах и комплексах;

- перевод содержания животных на глубокую подстилку;

- внедрение эффективных систем микроклимата;

- внедрение энергоэффективных систем поения, кормления, улучшенного содержания птицы, замена проточных поилок на ниппельные;

- термореновация производственных помещений;

- внедрение экономичных теплогенераторов, воздухоподогревателей для сушки зерна;

- замена неэффективных котлов на более экономичные, перевод котлов на местные виды топлива;

- ликвидация длинных теплотрасс и паровых трасс с внедрением установок локального обогрева помещений на местных видах топлива;

- внедрение систем зонного обогрева инфракрасными излучателями, гелиоколлекторных установок;

- внедрение приборов контроля и регулирования ТЭР.

2 Расчет тепловых нагрузок систем отопления, вентиляции и

горячего водоснабжения по укрупненным показателям

Расчетные тепловые мощности (нагрузки) потребителей теплоты определяют на основании проектов систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения зданий и объектов. При отсутствии проектных материалов и необходимых данных допускается выполнять расчет по укрупненным показателям и нормам расхода теплоты.

Тепловые потребители и расходы теплоты (тепловые нагрузки) подразделяются на сезонные и круглогодичные.

Сезонными тепловыми потребителями являются системы отопления и вентиляции, которые характеризуются  следующими особенностями: а) потребляемая тепловая мощность в холодный период года изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха; б) потребление теплоты в течение суток практически не изменяется, что объясняется теплоустойчивостью помещений.

Круглогодовыми тепловыми потребителями являются системы горячего водоснабжения и технологическое оборудование (моечные машины, варочные котлы, автоклавы, емкости для подогрева растворов и рабочих сред и др.). Для данного типа потребителей характерно значительное колебание расхода теплоты в течение суток

Тепловые мощности систем отопления  ФО, кВт, и вентиляции  ФВ, кВт, общественных, вспомогательных и производственных зданий определяются по следующим зависимостям [3]:

где  - удельные отопительная и вентиляционная характеристики здания, Вт/(м3 оС); - строительный объем здания по наружному обмеру, м3; - расчетная температура внутреннего воздуха, оС;- расчетная температура наружного воздуха при проектировании отопления (параметр Б для холодного периода), оС.

Удельные отопительная и вентиляционная характеристики здания, строительный объем и расчетная температура внутреннего воздуха приведены в таблице 1.1 приложения 1, значение расчетной температуры наружного воздуха – в таблице 1.2 приложения 1.

Расход теплоты на горячее водоснабжение  общественных, административно-бытовых и производственных зданий определяют по нормам расхода горячей воды. Так как данная нагрузка  является неравномерной в течение суток, то для горячего водоснабжения в отопительный период определяют среднюю тепловую мощность ФГВ, кВт [3]

где m – расчетное количество людей (принимается по таблице 1.1 приложения 1); a  – суточная нормы расхода воды температурой 55 оС в общественных и производственных зданиях из расчета на одного работающего,  л/сут; tхз – температура холодной воды (tхз = 5 оС); cв – удельная теплоемкость воды

(cв = 4,19 кдж/ (кг К).

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления  a  рекомендуют принимать, л/сут:

- в административных зданиях    7

- в цехах с тепловыделениями     24

- в остальных цехах                       11

Расход теплоты системами горячего водоснабжения в летний (неотопительный) период, кВт

,

где - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период: для жилых и общественных зданий – 0,8;  - температура холодной воды в неотопительный период (принимают равной 15).

# 3 Годовые расходы теплоты

Годовой расход теплоты , ГДж, для жилых, общественных, административно-бытовых и промышленных зданий рассчитывают по следующим  формулам [3]:

а) при отоплении зданий

,

где  - усредненное число часов работы системы отопления в течение суток (принимают 24 часа);  - продолжительность отопительного периода, сут (принимается по таблице 1.2 приложения 1);  - средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода, (принимается по таблице 1.2 приложения 1);

б) при вентиляции зданий

,

где - усредненное число часов работы системы вентиляции в течение суток (принимается по таблице 1.1 приложения 1);

в) при горячем водоснабжении

Суммарный годовой расход теплоты

Затраты в денежном выражении, USD, можно определить, зная тариф на тепловую энергию, по следующему выражению

где  – тариф на тепловую энергию, USD/ГДж (численное значение выдается преподавателем).

# 4 Расчет годовых расходов теплоты с учетом энергосберегающих

# мероприятий

4.1 Автоматизация отпуска теплоты на отопление, вентиляцию и

горячее водоснабжение зданий

В общественных и административных зданиях в тепловых пунктах устанавливают регуляторы расхода, позволяющие  автоматически поддерживать расход теплоты в системах отопления по заданному отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха, автоматически  регулировать температуру воды в системах горячего водоснабжения и температуру воздуха в  системах вентиляции. Также регуляторы позволяют автоматически снижать  расход теплоты на отопление в нерабочее время, включая выходные и праздничные дни.

Принцип работы регулятора для контура отопления заключается в следующем. Блок управления, с помощью датчиков температуры, определяет температуру теплоносителя, поступающего в систему отопления, и температуру наружного воздуха и формирует управляющий сигнал на открытие регулирующего клапана, когда значение температуры теплоносителя ниже требуемого значения. Если значение температуры выше требуемого, то клапан прикрывается. Блок регулятора имеет возможность чередовать режимы поддержания расчетной (18оС) и пониженной температуры (при которой не происходит замораживания воды в трубопроводах системы отопления) по заранее установленной программе. Так как регулятор снабжен таймером времени, то заранее можно задать дни недели, месяца и часы, когда требуется поддерживать пониженный расход теплоты и, соответственно, пониженную температуру воздуха в помещении. Это нерабочие часы рабочих дней, выходные и праздничные дни.

Принцип работы регулятора для контура горячего водоснабжения заключается в том, что блок управления, с помощью датчика температуры, определяет температуру горячей воды на выходе из теплообменника и сравнивает ее с заданным значением. Когда значение температуры горячей воды ниже требуемой, регулирующий клапан открывается; когда выше требуемой – закрывается. Блок управления имеет возможность чередовать режимы поддержания комфортной и пониженной температуры в системе горячего водоснабжения по заранее установленной недельной программе.

Принцип работы регулятора для системы вентиляции схож с принципом работы для системы отопления, но поддерживается на заданном уровне температура воздуха в помещении.

Экономия теплоты в системе отопления при применении автоматического регулирования может быть достигнута за счет того, что в нерабочее время на 50% снижается расход теплоты за счет прикрытия регулирующего клапана и, соответственно,  уменьшения расхода горячей воды. При этом годовой расход теплоты будет складываться из трех составляющих: расхода в рабочие часы рабочих дней, расхода в нерабочие часы рабочих дней и расхода в выходные и праздничные дни. Поэтому необходимо определить количество рабочих дней на протяжении отопительного периода. Для этого по календарю, вычитая субботы и воскресения, а также даты государственных праздников, приходящиеся на рассматриваемый период, определяем количество рабочих дней отопительного сезона  . В зависимости от числа рабочих смен число часов работы системы отопления  может быть = 8; 16 или 24 часа. Соответственно, нерабочие часы  = 16; 8 часов. Годовой расход теплоты на отопление с учетом автоматизации, ГДж, можно вычислить по следующему выражению

.

## Экономия теплоты на отопительные нужды с учетом данного мероприятия, ГДж, составит

.

## Экономия в денежном выражении составит, USD

.

Экономия теплоты в системе вентиляции при применении автоматического регулирования может быть достигнута за счет того, что в рабочее время, в среднем, на 15% снижается расход теплоты за счет прикрытия регулирующего клапана. Годовой расход теплоты на вентиляцию зданий с учетом автоматизации, ГДж, можно определить по следующему выражению

.

## Экономия теплоты на вентиляционные нужды, ГДж, составит

.

## Экономия в денежном выражении составит, USD

.

Экономия теплоты в системе горячего водоснабжения может быть достигнута за счет того, что в течение суток расход теплоносителя снижается на 20%  за счет прикрытия автоматического регулирующего клапана и замены проточного водонагревателя на пластинчатый теплообменник. Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение как с учетом автоматизации, так и замены водонагревателя, ГДж, можно определить по следующему выражению

## Экономия теплоты на нужды горячего водоснабжения, ГДж, составит

.

## Экономия в денежном выражении составит, USD

.

Суммарная годовая экономия теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

### Экономия в денежном выражении

.

Суммарный годовой расход теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение с учетом автоматизации отпуска теплоты, ГДж, составит

4.2 Утепление наружных ограждений зданий

Экономия теплоты на отопление может быть достигнута за счет утепления входных дверей, устранения неплотностей по периметру  дверных и оконных коробок, установки третьего остекления в оконные проемы, замены окон на стеклопакеты, утепления наружных стен, утепления чердаков или переустройства бесчердачных кровель в чердачные, утепления ниш под радиаторы с установкой отражающих экранов.

В 1994 году в республике были введены новые нормы термического сопротивления ограждающих конструкций зданий. Новые нормы практически в 2 раза превышают показатели, использовавшиеся ранее. Для их соблюдения применяются высокоэффективные теплоизоляционные материалы.

4.2.1 Реконструкция окон с заменой остекления в двойных переплетах на стеклопакеты

Стеклопакет представляет собой соединенные на определенном расстоянии друг от друга 2 или 3 стекла. В качестве материала, обеспечивающего требуемое расстояние между стеклами, применяется алюминиевый перфорированный профиль коробчатого сечения, внутрь которого засыпается зернистый осушитель воздуха - селикогель. Из  пространства  между стеклами может быть откачан воздух, а пространство заполнено инертным газом, в основном аргоном. Рама стеклопакета может быть выполнена из древесины или ПВХ.  Древесина обрабатывается специальной защитной пропиткой от влаги, насекомых, воздействия солнца. В окнах весьма точная подгонка деталей, коробка и створки со временем почти не дают усадки. Окна из ПВХ - профиля очень плохо пропускают воздух, что ограничивает их применение в жилых зданиях. Для решения проблемы воздухопроницания фирмы предлагают различные варианты: вентиляционные клапаны, специальное положение ручки и т.д.

При выборе конструктивного исполнения окон учитывают не только архитектурно-строительные особенности здания, его функциональное назначение, экономические возможности, но и руководствуются установленным в республике показателем сопротивления теплопередаче, т.е. теплотехническими свойствами окна. В стеклопакетах с двойным остеклением различных конструкций показатель термического сопротивления соответствует нормам, а в трехстекольном окне даже превосходит требуемое значение. Наибольший эффект достигается использованием в стеклопакете одного из стекол с селективным покрытием, способным отражать тепловые волны внутрь помещения и одновременно пропускать снаружи солнечное тепловое излучение.

По данным специалистов Белорусского теплоэнергетического института доля потерь теплоты через окна составляет приблизительно 36% от тепловой мощности на отопление. Возможная экономия теплоты при применении стеклопакетов по сравнению с традиционным двойным остеклением в деревянных раздельных переплетах,  по данным того же института, составляет 40-50%.  Таким образом, за счет данного энергосберегающего мероприятия годовые затраты теплоты на отопление можно снизить на  .

Следует учесть, что применение автоматизации уже позволило сократить некоторое количество теплоты на отопление . Поэтому для определения  годового расхода  с учетом  установки стеклопакетов, ГДж, процент экономии следует высчитывать не от расчетного годового расхода теплоты , а от годового расхода с учетом автоматизации

.

## Экономия теплоты на отопительные нужды с учетом данного мероприятия, ГДж, составит

.

## Экономия в денежном выражении составит, USD

.

4.2.2 Установка третьего остекления в существующие окна (установка между рамами прозрачной полиэтиленовой пленки)

Возможная экономия теплоты при установке третьего остекления по данным Белорусского теплоэнергетического института составляет 15%  общих теплопотерь. Годовой расход  теплоты на отопление с учетом данного мероприятия  , ГДж, определяют аналогично вышеизложенному, при этом за основу при вычислении процента экономии принимают годовой расход с учетом предыдущего  мероприятия . Аналогичным образом рассчитывается экономия теплоты в натуральном и денежном выражении.

4.2.3 Утепление наружных стен

В Беларуси на протяжении последних нескольких лет успешно применяется собственная многослойная система утепления, все компоненты которой (за исключением минераловатных плит утеплителя) производятся отечественными заводами. Она получила название «Термошуба». Это легкий теплоизоляционный материал с защитой тонкослойной армированной штукатуркой, прошедший необходимые испытания и выдержавший расчетные требования. Данным материалом утепляют ранее построенные здания (проводят т.н. термореновацию), что позволяет, помимо прочего, улучшить их внешний вид, а в ряде случаев защитить разрушающиеся фасады. «Термошубу» применяют также для утепления вновь строящихся зданий.

По оценке специалистов доля потерь теплоты через наружные стены составляет около 34% от тепловой мощности на отопление. Возможная экономия теплоты при утеплении стен в соответствии с требуемыми нормами может достигать 60%.  Таким образом, за счет данного энергосберегающего мероприятия годовые затраты теплоты на отопление можно снизить на .

Годовой расход теплоты на отопление с учетом утепления наружных стен рассчитывается аналогично предыдущим мероприятиям.

4.2.4 Утепление ниш под радиаторы с установкой отражающих экранов

Для размещения радиаторов под окнами внутри зданий сооружают ниши. Это позволяет улучшить архитектурный вид устанавливаемых отопительных приборов и увеличить полезно используемую площадь помещения. В месте расположения ниши стена имеет меньшую толщину, при этом  температура  воздуха в зоне ниши выше требуемой температуры 18оС на 10 - 15 оС. Таким образом, ниши являются своеобразными мостиками холода и являются зонами повышенных теплопотерь. Для улучшения теплозащитных свойств наружных ограждений поверхность ниш подвергают тепловой защите, а для направления теплового потока внутрь помещения устанавливают с зазором между стенкой и радиатором отражающую поверхность из алюминиевой фольги или зеркальной илюминизированной пленки.

Доля потерь теплоты через ниши зависит от их количества и размеров. В среднем, утепление ниш под радиаторы позволяет экономить до 4 – 5% теплоты на отопление. Расчет годовой потребности теплоты проводится аналогично другим методам  утепления с учетом предыдущих энергосберегающих мероприятий.

4.2.5 Утепление кровли.

При недостаточном значении термического сопротивления теплопередаче покрытия проводят дополнительную его теплоизоляцию  засыпками (например, керамзитовыми) или различного рода утеплителями. По оценке специалистов экономия теплоты при утеплении кровли по сравнению со старыми утеплителями составляет 65%. При доле теплопотерь через покрытие в размере 10% снижение расхода теплоты  на отопление составляет 6,5% по сравнению с вариантом без утепления. Расчет годовой потребности теплоты на отопление с учетом утепления кровли проводится аналогично другим мероприятиям.

5 Расчет электрических нагрузок систем освещения

с учетом энергосберегающих мероприятий

5.1 Общие сведения об экономии электроэнергии

осветительными установками

В осветительных установках ежегодно расходуется в среднем около 13...14% производимой электроэнергии, поэтому более эффективное ее расходование – масштабная и значимая задача. С другой стороны, экономия электрической энергии в светотехнических установках не должна достигаться за счет отключения части осветительных приборов или отказа от искусственного освещения при недостаточной освещенности, в том числе и от естественного света; необходимо безукоризненно соблюдать требования норм освещенности. Следует помнить, что потери от ухудшения условий освещения значительно превосходят стоимость сэкономленной таким образом электрической энергии.

Таким образом, экономия электрической энергии и затрат может быть получена за счет:

- совершенствования систем освещения;

- использования эффективных источников света;

- правильного выбора и рационального размещения светильников;

- применения новых осветительных приборов и устройств;

- организации эффективного управления освещением и его автоматизации;

- рационального построения осветительных сетей;

- введения планомерной и качественной эксплуатации осветительных  установок.

Установление эффективного освещения напрямую связано с тарифной политикой. Анализ показывает, что самые эффективные источники света оправдываются при высоких тарифах на электрическую энергию. Установленные в Республике Беларусь низкие тарифы на электроэнергию – мощный социальный фактор, который тормозит повсеместное внедрение эффективных технологий в освещении.

Приоритетный и наиболее эффективный способ уменьшения установленной мощности осветительной установки – использование источников с высокой световой отдачей. В большинстве осветительных установок целесообразно применять газоразрядные источники света при обязательном выполнении требований к их техническим параметрам, вытекающим из специфики выполняемой в данном помещении работы, т.е. к спектральному составу, яркости, пульсации светового потока и т.п. Если такие ограничения отсутствуют, предпочтение отдавать тому источнику, который обеспечивает возможность создания наиболее экономичного освещения.

В производственных помещениях должно обеспечиваться отключение рядов осветительных приборов, расположенных параллельно окнам, что может дать снижение на 5...10%, а в помещениях с совместным (естественным и искусственным) освещением рекомендуется производить включение и отключение отдельных групп осветительных приборов в зависимости от уровня освещенности, создаваемого естественным светом в различных зонах помещения. Эта мера дает экономию электрической энергии порядка 10...20% .

Таблица  5.1         Пример сравнения работы различных ламп в течение 8000 часов

| Основные параметры и расчетные величины | Тип лампы |
| --- | --- |
|  | Лампа накаливания (ЛН) | Галогенная лампа | Компактная люминесцентная лампа (ЛЛ) |
| Мощность ламп, Вт | 60 | 50 | 15 |
| Срок службы, ч | 1000 | 2000 | 8000 |
| Количество ламп на расчетный срок, шт. | 8 | 4 | 1 |
| Стоимость электроэнергии, USD | 123,4 | 51,4 | 3,9 |
| Стоимость ламп за расчетный срок, USD | 0,99*8=7,95 | 4,49*4=19,87 | 1*19,8=19,8 |
| Общие расходы, USD | 131,4 | 71,3 | 23,7 |

В РБ применяются светильники с энергосберегающими люминесцентными лампами производства следующих предприятий:

- Белорусское оптико-механическое объединение ГП ММЗ им. С. И. Вавилова;

- ООО «Электрет».

Наибольшее распространение получили приборы ООО «Электрет» типа ЛЛ мощностью 36 Вт с электронным пускорегулирующим устройством, что обеспечивает экономию электроэнергии и повышенную светоотдачу по сравнению с дроссельным исполнением. Они применяются для освещения общественных помещений, в т.ч. учебных.

В связи с улучшенной светоотдачей  ламп ЛЛ достижение нормативной освещенности при их применении на рабочих местах осуществляется меньшим количеством ламп по сравнению с лампами накаливания (ЛН). Количество энергосберегающих ламп зависит от количества светильников (в одном светильнике может содержаться 2 – 6 ламп накаливания). Как видно из таблицы 5.1, срок эксплуатации энергосберегающих ламп в 8 раз превышает срок эксплуатации ламп накаливания.

Чаще всего в светильниках с ЛН применяются лампы мощностью 60, 75 и 100 Вт (наиболее распространены лампы мощностью 60 Вт).

5.2 Замена ламп накаливания (ЛН)  энергосберегающими

люминесцентными лампами (ЛЛ)

Для расчета экономии электроэнергии от применения данного мероприятия необходимо сравнить годовые расходы электроэнергии по двум вариантам.

Годовой расход электроэнергии, кВт-ч, определяется по следующему выражению:

,

где  P – суммарная установленная мощность ламп, кВт;

T – время работы светильника за расчетный период (можно принять согласно рекомендациям таблицы 5.2), ч/год; - коэффициент спроса (можно принять равным 0,7);  - коэффициент, учитывающий дополнительное число часов работы светильников в пасмурное время (можно принять равным 1,02…1,05).

Суммарная установленная мощность светильников зависит от количества ламп и их мощности, кВт

,

где  - мощность одной лампы, кВт; n – количество ламп, шт.

Таблица 5.2          Максимум осветительной нагрузки при освещении

общепроизводственных объектов

| №,№ | Наименование потребителей | T, ч/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Административные помещения (здания) | 1150 |
| 2. | Гаражи, мастерские санузлы | 600 |
| 3. | Наружное освещение | 3500 |

Экономия электрической энергии при замене ламп, кВт-ч, за год составит

,

где  - годовой расход электроэнергии при использовании ламп накаливания ЛН, кВт-ч;  - годовой расход электроэнергии при замене ЛЛ на люминесцентные лампы, кВт-ч.

Экономия в денежном выражении, USD,

,

где ТЭ – тариф на электроэнергию, USD/кВт-ч (численное значение выдается преподавателем).

6 Определение затрат на энергосберегающие мероприятия

Автоматизация отпуска теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий

В систему автоматического регулирования отпуска теплоты на отопление входят: регулирующий клапан, перекрывающий поток воды; блок управления; датчики температуры; циркуляционный насос. Капиталовложения в систему автоматизации зависят от мощности системы отопления и стоимости отдельных видов оборудования. В каждом конкретном случае требуется выполнять детальный расчет затрат, но для предварительной оценки стоимости данного мероприятия можно воспользоваться данными таблицы 6.1.

Таблица 6.1       Капиталовложения в систему автоматического регулирования отопления

| Мощность системы отопления, кВт | Затраты на автоматизацию, USD |
| --- | --- |
| До 100 | 1000 |
| До 250 | 2000 |
| До 500 | 5000 |
| До 1000 | 6000 |

В оборудование автоматики системы вентиляции входят: блок управления, регулирующий клапан и датчики температуры. Подходы к определению затрат на автоматизацию системы вентиляции такие же, как и для системы отопления, но уровень затрат несколько ниже (см. таблицу 6.2).

Таблица 6.2    Капиталовложения в систему автоматического регулирования вентиляции

| Мощность системы вентиляции, кВт | Затраты на автоматизацию, USD |
| --- | --- |
| До 100 | 300 |
| До 250 | 500 |
| До 500 | 1000 |
| До 1000 | 1500 |

В оборудование автоматики системы горячего водоснабжения  входят: блок управления, регулирующий клапан и датчики температуры. Часто вместе с установкой регулирующего оборудования производят замену скоростных водонагревателей, так называемых бойлеров, на высокоэффективные пластинчатые теплообменники. Данные по затратам на установку такого оборудования можно принять по таблице 6.3.

Таблица 6.3  Капиталовложения в систему автоматического регулирования горячего водоснабжения

| Мощность системы вентиляции, кВт | Затраты на автоматизацию, USD | Затраты на пластинчатый теплообменник, USD |
| --- | --- | --- |
| До 100 | 300 | 800 |
| До 250 | 500 | 1000 |
| До 500 | 700 | 3000 |
| До 1000 | 1000 | 5000 |

Стоимость реконструкции окон с заменой остекления в двойных переплетах на стеклопакеты можно принять равной 100 USD/м2 окна.

Тогда затраты на данное мероприятие, USD, можно определить по выражению

,

где  - стоимость реконструкции 1 м2 стеклопакета, равная 100 USD;

- площадь остекления здания по заданию, м2.

Стоимость установки третьего остекления в существующие окна составляет примерно 50 – 60 USD/м2.

Стоимость утеплителя наружных стен  («Термошуба») с монтажом составляет 30 USD/м2 наружной стены.

Стоимость утепления 1 м2 ниш под радиаторы с установкой отражающих экранов составляет 5 USD.

Стоимость утепления 1 м2 кровли составляет примерно 10 USD.

Затраты на вышеперечисленные мероприятия определяются, исходя из  площади соответствующих утепляемых наружных ограждений, приведенных в задании (таблица 1.3 приложения 1), аналогично стеклопакетам.

Стоимость энергосберегающего светильника внутреннего освещения с   люминесцентной лампой мощностью 36 Вт составляет 14 USD. Эта цена учитывает тот факт, что за время срока службы энергосберегающей люминесцентной лампы (около 8000 часов) экономятся средства на приобретение 8 ламп накаливания, срок службы которых составляет, в среднем, 1000 часов.

Стоимость энергосберегающего светильника наружного освещения с   люминесцентной лампой мощностью 36 Вт составляет 21 USD.

7  Составление Программы мероприятий по энергосбережению на объектах

Программа – это документ, отражающий комплекс организационных, технических, экономических мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, источникам финансирования и направленных на решение задач энергосбережения на отдельном объекте. Составляется данный документ на год. Мероприятия, намеченные Программой, могут быть включены в Программу по энергосбережению более высокого уровня (региональную и отраслевую), для чего предприятию или организации нужно заблаговременно подать необходимые документы на включение своего объекта в соответствующую программу.

Республиканские программы разрабатываются на каждые предстоящие 5 лет, начиная с 2001 года. Комитет по энергоэффективности при Совете Министров РБ по согласованию с Министерством экономики в срок до 1 ноября года, предшествующего началу реализации разработанной республиканской программы, вносит ее на рассмотрение Совета Министров РБ.

Отраслевые программы бывают как долгосрочные, так и краткосрочные сроком на 1 год. Как правило, они формируются к 15 сентября года, предшествующего их реализации.

Региональные программы (областные, городские, районные, муниципальные) разрабатываются на 1 год в срок до 1 декабря года, предшествующего их реализации, и представляются на согласование Комитету по энергоэффективности при СМ РБ и Министерству экономики. Данные программы должны предусматривать основные направления энергосбережения, обеспечивающие выполнение установленных заданий по снижению потребления ТЭР; перечень мероприятий по реализации основных направлений энергосбережения с указанием конечных результатов и их экономической эффективности, в том числе сроков окупаемости, планируемых затрат и источников финансирования, исполнителей программы и сроков выполнения намеченных мероприятий; мероприятия по энергосбережению, актуальные для региона на ближайший период, с указанием мер по их реализации.

На предприятии также составляется Программа мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов. Данный документ включает перечень мероприятий, срок их внедрения, годовую экономию энергоресурсов в именованных единицах и тонах условного топлива, годовой экономический эффект, срок окупаемости и источники финансирования мероприятий.

Форма, по которой составляется Программа мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов, представлена в таблице 2.1 приложения 2.

Для удобства сопоставления различных видов энергоресурсов их расход  сравнивается с расходом так называемого условного топлива.

За условное принято такое топливо, при сгорании 1 кг которого выделяется 7000 ккал или 29300 МДж теплоты, что соответствует хорошему сухому малозольному углю. Для перевода единиц теплоты и электроэнергии в тонны условного топлива (т у.т.) существуют переводные коэффициенты: для перевода 1 ГДж теплоты в т у.т. коэффициент КТ = 0,042; для перевода тыс. кВт-ч в

т у.т. - КЭ = 0,296.

В графу «1» записывается наименование мероприятия, например, «Утепление наружных стен». Так как данное мероприятие приводит к экономии теплоты, то годовую экономию энергоресурсов требуется записать в графе «5» в единицах теплоты, т.е. в ГДж. Если мероприятие связано с экономией электрической энергии, то годовую экономию пишем в графе «4» в тыс. кВт-ч. Перевод в тонны условного топлива (графа «7»)осуществляется через вышеприведенные коэффициенты.

В графу «9» записывается  годовая экономия теплоты или электроэнергии по конкретному мероприятию в денежном выражении. Доллары США (USD) переводятся в рубли по расчетному курсу Нацбанка РБ, принятому для последующего года.

В графу «11» заносятся подсчитанные ранее затраты на мероприятие. Данные затраты могут быть расписаны по графам «12» - «16». Перевод долларов США в рубли осуществляется аналогично графе «9». По заданию в качестве источника финансирования выбран Всемирный банк, который осуществляет в РБ финансирование энергосберегающих мероприятий  на объектах социальной сферы. Поэтому все затраты, приведенные в графе «11», переносятся в графу «16».

Срок окупаемости, графа «10», рассчитывается как отношение  затрат (графа 11) к годовому экономическому эффекту (графа 9).

8 Формирование пакетов энергосберегающих мероприятий

Для получения кредита Всемирного банка все мероприятия, включенные в Программу по экономии ТЭР, разбиваются на группы в соответствии с затратами: минимальный, средний и максимальный пакеты. Причем одно и то же мероприятие может входить в две группы одновременно (в минимальную и среднюю, или в  среднюю и максимальную).

Критерием для формирования пакетов  служит графа «11» Программы.

Для всего пакета подсчитываются вложения, годовой экономический эффект и срок окупаемости (смотри таблицу 8.1). В таблице указано, в какие графы вписывать соответствующие значения. Для среднего и максимального пакетов составляются аналогичные таблицы.

Таблица 8.1          Пакет «А» минимальный

| № п/п | Наименование | Вложения, тыс. руб. | Годовой экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости пакета, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | …………………………………. | + | + | - |
| 2. | …………………………………. | + | + | - |
| 3. | …………………………………. | + | + | - |
| … | …………………………………. | + | + | - |
|  | ИТОГО: | + | + | + |

9 Расчет выплаты займа Всемирному банку

Кредит Всемирного банка выдается под гарантии правительства  Республики Беларусь на следующих условиях:

- срок выдачи – на 18 лет;

- процентная ставка – 8% годовых;

- число выплат в год – 12 раз;

- тип выплат – проценты выплатить нужно в конце периода.

Сумму ежемесячных выплат В, тыс. руб., можно определить из выражения:

,

где НЗ – начальный заем, т.е. вложения по пакету мероприятий, тыс. руб.;

Ст  - процентная ставка за период по ссуде: 8% / 12месяцев = 0,67% = 0,0067;

Кпер – общее число периодов выплат годовой ренты: 18 лет по 12 месяцев  =

= 216 периодов выплат; тип – принимаем равным «0» для выплат в конце периода; в случае оплат в начале периода тип = 1; БЗ – будущий заем или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты (если по прошествии 18 лет других кредитов не ожидается, то БЗ = 0); в нашем случае БЗ = 0.

Подстановка принятых значений в вышеприведенное выражение и соответствующие преобразования позволяют записать следующее:

.

Ежемесячные выплаты В следует определить по 3-м пакетам. Для оценки выгоды от взятия кредита для предприятия необходимо сравнить значение выплат В с энергосбережением в месяц, которое может быть определено делением годового экономического эффекта соответствующего пакета на 12 месяцев.

Результаты расчетов по пакетам энергосберегающих мероприятий сведем в таблицу 9.1.

Таблица 9.1          Оценка выплат займа по трем вариантам

|  | Пакет «А» | Пакет «Б» | Пакет «В» |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма займа, тыс. руб. |  |  |  |
| Срок кредита, лет |  |  |  |
| Годовая процентная ставка, % |  |  |  |
| Число выплат в год |  |  |  |
| Выплата займа, тыс. руб./мес. |  |  |  |
| Энергосбережение в месяц, тыс. руб./мес. |  |  |  |
| Экономия (+) или дебит (-),тыс. руб./мес. |  |  |  |

После заполнения таблицы   необходимо сделать выводы о целесообразности привлечения заемных средств.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Закон Республики Беларусь об энергосбережении/ Энергоэффективность. – 1998. - № 7. – С. 2-5.

- Республиканская программа энергосбережения на 2001-2005 годы/ Энергоэффективность. – 2001. - № 4. – С. 4-7; № 5. – С. 8-10; № 6. – С. 5-6.

- Справочник по теплоснабжению сельского хозяйства/Л.С. Герасимович, А.Г. Цубанов, Б.Х. Драганов, А.Л. Синяков. – Мн.: Ураджай, 1993. - 368 с.

- СНБ 2.04.01 – 97. Строительная теплотехника. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 1998. -  32 с.

- СНБ 2.04.05– 98. Естественное и искусственное освещение. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства РБ, 1999.

- СН и П  2.08.02.89. Общественные здания и сооружения. – М.: Стройиздат, 1990.

Дополнительная

- Основы энергосбережения: Курс лекций/ Под ред. Н.Г. Хутской. – Мн.: Технология, 1999. – 100 с.

- Основы энергосбережения: Учебное пособие/ Б.И. Врублевский, С.Н. Лебедева, А.Б. Невзорова и др.; Под ред. Б.И. Врублевского. – Гомель: ЧУП «ЦНТУ «Развитие», 2002. – 190 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Исходные данные к расчетному заданию

Таблица 1.1        Данные по последней цифре номера зачетной книжки

| Последняя цифра | Наименование здания | Строительный объем, тыс. м3 | Удельная тепловая характеристика, Вт/(м3оС) | Расчетная внутренняя температура tв, оС | Количество работающих (детей, посетителей) | Число часов работы вентиляции Zв, ч | Количество светильников с ЛН,* св. /ЛН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопления qО | вентиляции qВ |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 6 | 0,44 | 0,1 | 18 | 120 | 8 | 165/495 |
| 2 | Клуб | 5 | 0,43 | 0,29 | 16 | 100 | 16 | 83/415 |
| 3 | Библиотека | 4,8 | 0,42 | 0,25 | 16 | 50 | 16 | 100/400 |
| 4 | Торговый центр | 6,5 | 0,38 | 0,09 | 15 | 200 | 16 | 110/550 |
| 5 | Детский сад | 6 | 0,39 | 0,12 | 20 | 200 | 16 | 167/501 |
| 6 | Ясли | 4,5 | 0,44 | 0,13 | 20 | 40 | 16 | 125/375 |
| 7 | Больница | 8 | 0,42 | 0,33 | 20 | 200 | 8 | 133/665 |
| 8 | Поликлиника | 5 | 0,46 | 0,34 | 20 | 50 | 8 | 142/426 |
| 9 | Школа | 5 | 0,45 | 0,11 | 16 | 100 | 8 | 145/435 |
| 0 | Лаборатория | 5,5 | 0,43 | 1,19 | 16 | 25 | 16 | 115/460 |

*Замена светильников осуществляется следующим образом:

светильник с лампами накаливания ЛН мощностью 60 Вт (1-3 шт.) подлежит замене на энергосберегающий светильник с 1-й люминесцентной лампой ЛЛ мощностью 36 Вт; светильник с лампами накаливания ЛН мощностью 60 Вт (4-6 шт.) подлежит замене на энергосберегающий светильник с 2-мя  ЛЛ мощностью 36 Вт.

Таблица 1.2        Данные по предпоследней цифре номера зачетной книжки (табл. 4.4[4])

| Предпоследняя цифра | Область | Расчетная температура наружного воздуха, tНО, оС | Продолжительность отопительного периода nо, сут | Средняя температура отопительного периода, tСР.О, оС | №№ мероприятий по энергосбережению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минская | -24 | 202 | -1,6 | 1 – 7; 9 |
| 2 | Могилевская | -25 | 204 | -1,9 | 2 – 9 |
| 3 | Гомельская | -24 | 194 | -1,6 | 3 – 10 |
| 4 | Гродненская | -22 | 194 | -0,5 | 4 – 11 |
| 5 | Брестская | -21 | 187 | 0,2 | 2; 4 - 10 |
| 6 | Витебская | -25 | 207 | -2,0 | 1; 5 - 11 |
| 7 | Минская | -24 | 202 | -1,6 | 1 – 5; 8 - 10 |
| 8 | Могилевская | -25 | 204 | -1,9 | 3; 5 - 11 |
| 9 | Гомельская | -24 | 194 | -1,6 | 2; 4 – 10 |
| 0 | Гродненская | -22 | 194 | -0,5 | 1 – 7, 11 |

Перечень энергосберегающих мероприятий:

- Автоматизация отпуска теплоты на отопление

- Автоматизация отпуска теплоты на вентиляцию

- Автоматизация отпуска теплоты на горячее водоснабжение

- Замена скоростного водоподогревателя на пластинчатый теплообменник

- Замена светильников внутреннего освещения с лампами накаливания энергосберегающими с люминесцентными лампами

- Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания  энергосберегающими антивандальными светильниками

- Реконструкция окон с заменой остекления в двойных переплетах на стеклопакеты

- Установка третьего остекления в существующие окна

- Утепление ниш под радиаторы с установкой отражающих экранов

- Утепление кровли

- Утепление наружных стен

Таблица 1.3        Данные по последней цифре номера зачетной книжки

| Последняя цифра | Наименование здания | Строительный объем, тыс. м3 | Площадь наружных стен, м2 | Площадь окон, м2 | Площадь ниш под радиаторы, м2 | Площадь кровли, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | 6 | 876 | 180 | 150 | 990 |
| 2 | Клуб | 5 | 792 | 144 | 130 | 830 |
| 3 | Библиотека | 4,8 | 744 | 135 | 120 | 800 |
| 4 | Торговый центр | 6,5 | 940 | 200 | 180 | 1100 |
| 5 | Детский сад | 6 | 900 | 200 | 180 | 1000 |
| 6 | Ясли | 4,5 | 730 | 130 | 115 | 750 |
| 7 | Больница | 8 | 1168 | 240 | 200 | 1330 |
| 8 | Поликлиника | 5 | 800 | 156 | 130 | 850 |
| 9 | Школа | 5 | 785 | 140 | 126 | 870 |
| 0 | Лаборатория | 5,5 | 850 | 160 | 145 | 920 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| УТВЕРЖДАЮ: Начальник _________________ управления по надзору за рациональным использованием ТЭР ______________________ ( ) «___»______________200__г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на  200_ г.

________________________________

(наименование предприятия)

| Наименование мероприятий | Ожидаемое производственное потребление ТЭР в 200_г | Срок внедрения, кв. | Годовая экономия энергоресурсов | Годовой экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости | Источники финансирования, тыс. руб., в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электроэнергия тыс. кВтч | Тепловая энергия, ГДж | Топливо, т.у.т. | Всего ТЭР, т.у.т. | Экономия относительно уровня 200_ |  |  | ВСЕГО | Инновационный фонд «Белэнерго» | Инновационный Министерства | Собственные средства предприятия | Фонд энерго- и ресурсосбережения | Другие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |