МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики и организации предприятий АПК

РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Методическое пособие к практическим занятиям

для студентов агроэнергетического факультета специализации

«Электроснабжение сельского хозяйства»

МИНСК 2006

УДК 631.16:658.152(07)

ББК 65.9(2) – 5я 7

К 68

Рецензенты:

Генеральный директор ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Н.Н. Анищик,

канд. техн. наук, доц.  В.В. Ширшова.

Составитель – доц. Н.Г. Королевич

К 68 Расчет капитальных вложений в электроснабжение сельскохозяйственных предприятий: Методическое пособие для студентов сельскохозяйственных вузов / Королевич Н.Г. – Мн.: БГАТУ, 2006. – 40 с.

ISBN

Изложена методика определения капитальных вложений в строительство линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Содержится необходимый справочный материал. Для студентов агроэнергетического факультета.

УДК 631.16:658.152(07)

ББК 65.9 (9) – 5я 7

© Королевич Н.Г.

© Редакционно-издательский   отдел БГАТУ, 2006.

ISBN

# Введение

В настоящее время предъявляются высокие требования к экономическому образованию инженерных кадров. Инженер должен уметь увязывать вопросы внедрения в производство новой техники с эффективностью вложенных в нее инвестиций. Применение в АПК достижений науки и техники должно обеспечить максимальное  производство сельскохозяйственной продукции при минимальных затратах труда и материальных средств.

Дипломный проект является  итоговой  работой студента и вместе с тем большой самостоятельной работой будущего инженера. Работая над дипломным проектом, студент проявляет способность применять на практике знания, полученные при изучении различных дисциплин, предусмотренных учебным планом.

Студенты агроэнергетического факультета БГАТУ, обучающиеся  по специализации «Электроснабжение сельского хозяйства» выполняют дипломные  проекты по строительству и реконструкции линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Учитывая большое разнообразие строительных материалов и типов электрооборудования, идентичных по назначению и разных по надежности и стоимости, студент должен принять не только технически правильное решение, но и экономически его обосновать. В связи с этим каждый дипломный проект должен иметь экономический раздел, содержащий экономическое обоснование отдельных решений, оценку эффективности комплекса мероприятий и предложений, выбор варианта технического решения.

Данная работа посвящена расчету одного из важнейших показателей при обосновании принятых технических решений в дипломном проекте − методике определения капитальных вложений в электроснабжение сельскохозяйственных предприятий. Она составлена в соответствии с «Методическими указаниями  по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм» [1].

Рекомендуется изучение данного вопроса на одном из практических занятий по дисциплине «Экономика отрасли» со студентами агроэнергетического факультета по специализации «Электроснабжение сельского хозяйства».

1. Общие положения

При строительстве новых и расширении или реконструкции существующих электрических сетей приходится тратить материально-денежные и трудовые ресурсы. Совокупность таких затрат называется капитальными вложениями. Они образуются из затрат на изыскательские, проектные и подготовительные работы, стоимости оборудования, строительных и монтажных работ, из затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая транспортные расходы, из стоимости отчужденной земли и затрат на строительство других объектов в связи со строительством данных сетей.

Размер капитальных вложений в проектируемый электротехнический объект можно определить путем  составления локальных и объектных смет, а также при помощи укрупненных показателей стоимости сооружения данного объекта.

2. Составление сметной документации на проектируемый

электротехнический объект

Для составления сметной документации используются различные методы: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный, на основе банка данных о стоимости объектов-аналогов.

Ресурсный метод – это калькулирование стоимости ресурсов в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.1991 г. и (или) текущих (прогнозных) ценах. Калькулирование ведется на основе потребности в материалах, изделиях, конструкциях, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы определяются на основании проектных материалов, различных нормативных и других источников.

Ресурсно-индексный метод – это сочетание ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы, расход которых определяется в соответствии с проектными решениями. Индексы определяются по отношению к базисному или предшествующему уровню. Приведение в уровень текущих или прогнозных цен производится путем применения к стоимости ресурсов соответствующих индексов изменения стоимости.

Базисно-индексный метод – это применение к стоимости, определенной в базисном уровне цен, текущих  или прогнозных индексов изменения стоимости.

Базисно-компенсационный метод – это суммирование стоимости, исчисленной в базисном уровне, и определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с изменением цен и тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы (материальные, технические, энергетические, трудовые).

Метод, основанный на данных об объектах-аналогах – это использование стоимостных и ресурсных показателей по зданиям, сооружениям, проектно-техническим модулям, элементам затрат по объектам, аналогичным проектируемому объекту по функциональному назначению, конструктивной характеристике и близким по объемно-планировочным показателям.

Выбор метода составления сметной документации определяется в каждом конкретном случае в зависимости от наличия исходных данных и действующих нормативных документов.

Стоимость строительства определяется двумя уровнями цен:

базисный уровень – по сметным нормам, введенным в действие постановлением Совета Министров РБ от 06.07.2001г. № 997 «О переходе на ресурсно-сметные нормы  в строительстве», в ценах 1991 года;

текущий (прогнозный) уровень – на основе индексов изменения стоимости отдельных элементов затрат по отношению к их базисной стоимости или цен, сложившихся на определенный период.

Сметная стоимость строительства электротехнического объекта определяется на основании действующих   нормативных документов (2(.

Разработка сметной документации производится:

на стадии «архитектурный проект» – на основании объектов-аналогов укрупненных показателей стоимости и ресурсов, укрупненных ресурсно-сметных норм, прейскурантов на строительство, других укрупненных показателей и нормативных документов для определения стоимости строительства;

на стадии «строительный проект» – на основании укрупненных ресурсно-сметных норм, прейскурантов на строительство, укрупненных расценок на единицу строительной продукции, сборников ресурсно-сметных норм.

Для определения сметной стоимости составляется следующая документация:

при двухстадийном проектировании:

а) в составе архитектурного проекта:

сводный сметный расчет;

сводка затрат;

ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс;

объектные сметные расчеты (объектные сметы);

локальные сметные (ресурсно-сметные) расчеты (локальные сметы);

б) в составе строительного проекта:

объектные сметы;

ведомость сметной стоимости строительства объектов, входяших в пусковой комплекс;

локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты);

ведомости объемов и стоимости работ;

информационный блок данных (по требованию заказчика).

при  одностадийном проектировании:

сводный сметный  расчет;

сводка затрат;

ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс;

объектные сметы;

локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты);

ведомости объемов  и стоимости работ;

информационный блок данных (по требованию заказчика).

Состав и объем документации на разных этапах ее составления может изменяться по согласованию между участниками инвестиционного процесса.

Сельские электрические сети относятся к одностадийному проектированию. В связи с этим рассмотрим содержание документов при данном проектировании.

Сводный сметный расчет представляет собой полную стоимость строительства электротехнического объекта. Он составляется по форме № 1 на основе отдельных объектных смет  и включает в себя следующие главы (см. приложение № 1):

Глава 1. Подготовка территории строительства.

Глава 2. Основные объекты строительства.

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.

Глава 8. Временные здания и сооружения.

Глава 9. Прочие работы и затраты.

Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения), авторский надзор и госстройнадзор.

Глава 11. Подготовка кадров.

Глава 12. Проектные и изыскательские работы.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты приводится отдельной строкой.

К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка. В ней приводится ссылка на территориальный район, в котором осуществляется строительство; уровень цен, согласно которому составляется сметная документация; перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной документации; нормы накладных расходов и плановых накоплений; нормы затрат на временные сооружения; нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время и другие сведения, характерные для данной стройки.

В сводном сметном расчете стоимости приводятся итоги по каждой главе и суммарные по главам 1-7, 1-8, 1-9,1-12.

Сводка затрат составляется  по форме № 2 (см. приложение № 2). Она составляется в случаях, когда по проектируемому сооружению имеются объекты, финансируемые по различным отраслям экономики, когда за счет средств на производственное строительство запроектированы на обособленной территории другие объекты или когда в проектно-сметной документации предусмотрено как новое строительство (реконструкция), так и ремонт.

Ведомость   сметной   стоимости строительства объектов, входящих    в пусковой комплекс, составляется  по форме № 3 (см. приложение № 3).

Пусковые комплексы выделяются в соответствии с заданием на проектирование. Перечень объектов пускового комплекса включается в ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, с указанием их сметной стоимости. Средства, относящиеся к пусковому комплексу, выделяются из средств, предусмотренных в главах 8-12 сводного сметного расчета.

Объектные сметы (объектные сметные расчеты) составляются по формам № 4, 4а (см. приложения № 4). Они разрабатываются на отдельные сооружаемые объекты (трансформаторные подстанции, линии электропередачи и т.п.), составляются на основании локальных смет и содержат стоимостные показатели: заработной платы; эксплуатации машин и механизмов; материалов, изделий и конструкций, в том числе транспортных затрат; накладных расходов; плановых накоплений; оборудования, мебели и инвентаря; прочих затрат.

Отдельной строкой показывается нормативная трудоемкость работ.

Объектная смета может составляться в тех случаях, когда по объекту имеется только один вид работ (затрат), а в сводный сметный расчет включаются отдельной строкой данные по локальной смете (сметному расчету).

Локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты) составляются по формам № 5, 6 (см. приложения № 5 и 6) на каждый вид работ применительно к особенностям отдельных видов строительства, специализации подрядных организаций, структуре проектной документации.

Для составления локальной сметы необходимо иметь ведомость объемов работ и спецификации.

В ведомость объемов работ включают строительные работы, а также работы, связанные с монтажом запроектированного оборудования.  Она содержит наименование, единицы измерения, объемы работ.

Объемы работ при составлении локальных смет определяются на основании проектных данных соответствующей части проекта или на основе описи работ (дефектного акта) согласно действующим сметным нормам и правилам подсчета объемов работ.

Спецификация должна содержать точное и технически правильное наименование и характеристику оборудования и материалов, единицы измерения и количество.

Стоимость, определенная локальными сметами, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления.

Сметная стоимость строительных, монтажных и ремонтных работ определяется на основании нормативных документов [2].

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на основании сборников сметных цен на материалы и конструкции и прейскурантов оптовых цен, действующих на 01.01.1991 г.

Сметная стоимость оборудования определяется для:

серийного, освоенного промышленностью оборудования  – по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 01.01.1991 года, а при их отсутствии – по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 01.01.1982 года, и дополнениям к ним с применением коэффициентов пересчета в цены 1991 года, определенных отношением оптовой цены 1991 года к цене 1984 года оборудования с аналогичными техническими характеристиками;

серийного, вновь осваимого промышленностью оборудования – по временным ценам завода-изготовителя с приведением в базисный уровень цен 1991 года путем деления временной цены на коэффициент изменения стоимости групп оборудования по отношению к цене января 1991 года (по данным Минстата);

нестандартного, уникального оборудования и специальных технологических линий – по ценам единичного заказа или предварительным ценам с приведением в базисный уровень цен 1991 года аналогичным путем, как вновь осваиваемого оборудования.

В сметную стоимость оборудования помимо его оптовой цены включаются начисления в размере 11,2% от стоимости оборудования, включающие затраты на запасные части (если они не предусмотрены оптовыми ценами), тару, упаковку, реквизит, транспортные расходы, расходы на комплектацию, наценки снабженческо-сбытовых организаций и заготовительно-складские расходы.

Стоимость импортного оборудования включается в сметную документацию в базисных ценах 1991 года исходя из конкретной цены в порядке, определяемом Минстройархитектуры.

Сметная документация разрабатывается в следующей последовательности:

- локальные сметные расчеты;

- объектные сметные расчеты;

- на основании объектных сметных расчетов составляется сводный сметный расчет (1( .

3. Расчет капитальных  вложений  в  проектируемый

электротехнический объект при помощи укрупненных

показателей стоимости  сооружения

Так как составление локальных, объектных и сводных смет связано с большими затратами труда и использованием большого количества нормативно-справочного материала, который не всегда имеется, в дипломных проектах допускается определять размер капитальных вложений  в проектируемую электрическую сеть  по укрупненным показателям. Для этого необходимо знать стоимость 1 км линии элетропередачи в зависимости от напряжения, конструкции, района; стоимость сооружения подстанции в зависимости от конструкции, напряжения и мощности, стоимость расширения и реконструкции линий электропередачи и подстанций. Эти показатели разработаны ОАО «Белсельэлектросетьстрой» и приведены в таблице 10.

В общем виде капитальные вложения на строительство электрической сети (Кэс) определяется по формуле:

Кэс = Крп + Ктп + Кпл + Крл + Ксп + Кнл ,

где  Крп – капитальные вложения  в районную подстанцию напряжением         110 ⁄ 35 кВ,  110 ⁄ 35 ⁄ 10 кВ,  35 ⁄ 10 кВ;

Ктп − капитальные вложения в потребительские подстанции 10/0,4 кВ, 35/0,4 кВ;

Кпл − капитальные вложения в питающие линии электропенредачи 35 кВ, 110 кВ;

Крл − капитальные вложения в распределительные линии электропередачи 10 и 35 кВ;

Ксп − капитальные вложения на строительство секционирующих пунктов и пунктов автоматического ввода резерва;

Кнл − капитальные вложения в низковольтные линии 0,38 кВ.

Размер капитальных вложений в подстанции и линии электропередачи определяют на основе укрупненных показателей стоимости сооружения электросетевых объектов, разработанных ОАО «Белсельэлектросетьстрой» и институтом «Белэнергосетьпроект», приведенных в приложениях.

Часто бывает необходимо проводить реконструкцию или расширение подстанции.

Если расширение или реконструкция подстанции связана с демонтажом действующего оборудования, то капиталовложения определяются по формуле:

Кр =  Кн +  Кд ,

где К н − капиталовложения в новое оборудование;

Кд − стоимость  демонтажа  старого  оборудования  (принимается  равной 0,5 стоимости монтажа).

Капиталовложения в питающие и распределительные линии электропередачи и низковольтные линии 0,38 кВ определяются по формулам:

Кпл = lпл  Yкп;

Крл = lрл  Yкр;

Кнл = lнл  Yкн,

где lпл, lрл, lнл – протяженность, соответственно, питающих, распределительных и низковольтных линий, км;

Yкп,  Yкр, Yкн – удельная  стоимость  сооружения,  соответственно, питающих, распределительных и низковольтных линий, руб./км.

Удельные показатели стоимости сооружения подстанций и линий электропередачи соответствуют нормальным условиям производства строительно-монтажных работ на территории Республики Беларусь.

Расчетные значения капитальных вложений в элементы электрической сети сводят в таблицу (табл. 1).

Таблица 1

Расчет капитальных вложений по вариантам схем

электроснабжения сельскохозяйственного района

| Элементы электрической сети | Ед. изме- рения | Стоим. единицы, тыс.руб | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол- во | тыс. руб. | кол- во | тыс. руб. | кол- во | тыс. руб. |
| ВЛ 35 кВ с проводом АС-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35/10 кВ с трансформатором 2х1000 кВ.А и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Практическое занятие

Цель: изучить методику определения капитальных вложений в электроснабжение сельскохозяйственного объекта.

# Задача № 1

Определить стоимость строительства линии электропередачи напряжением 10 кВ, приведенной на рисунке 1. Исходные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исходные данные к задаче № 1

| Параметры ВЛ | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Длина участков линий, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 |
|  | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 |
|  | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Длина пролета, м | 65 |
| Количество концевых опор, шт. | 2 |
| Количество угловых опор, шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Марка провода | АС-70 |

Порядок решения задачи

- По заданию преподавателя выбрать вариант задачи.

- Определить количество промежуточных опор и общее количество стоек.

- Пользуясь данными таблицы 3, определить расход провода.

Таблица 3

Расход провода на 1км трехпроводной линии 10 кВ

| Марка провода | АС-35 | АС-50 | АС-70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход провода, кг/км | 150 | 200 | 290 |

4. Пользуясь нормами, приведенными в таблице 4 составить ведомость фактического расхода материалов на всю проектируемую воздушную линию и определить их стоимость.

Стоимость 1кг провода принять по рыночным ценам:

марка А–25 – А–95 – 4473 руб. (2,06 дол.США);

марка АС (не зависимо от сечения провода) –3683 руб. (1,7 дол.США).

5. Пользуясь данными таблицы 5,  составить  локальную  смету  на  ВЛ 10 кВ и определить капитальные вложения на ее строительство.

Таблица 4

Расчет фактической стоимости материалов, изделий и

конструкций на 1км линии напряжением 10 кВ

(по данным на 01.01.2005г.)

| Наименование материалов | Единицы измерения | Количество | Отпускная цена без НДС, руб. | Фактическая стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зажим НКК1-1Б | шт | 6,8100 | 20 600,00 | 140 286,00 |
| Изолятор ПС70-Д | шт | 13,6200 | 10 946,00 | 149 084,52 |
| Изолятор ШФ-20Г | шт | 64,0000 | 4 154,00 | 265 856,00 |
| Металлоконcтрукции | т | 0,3960 | 1 721 200,00 | 681 595,00 |
| Приставки ПТ-43 | шт | 3,0000 | 54 106,00 | 162 318,00 |
| Провод АС | т | 0,7000 | 3 863 979,00 | 2 704 785,30 |
| Прочие материалы | шт | 1,0000 | 732 676,00 | 732 676,00 |
| Серьга СР 7-16 | шт | 6,8100 | 2 407,00 | 16 391,67 |
| Скоба СК-7-1а | шт | 6,8100 | 3 243,00 | 22 084,83 |
| Стойка СВ-110-35 | шт | 19,2700 | 105 314,00 | 2 029 400,78 |
| Ушко У1-7-16 | шт | 6,8100 | 8 608,00 | 58 620,48 |
| Итого: |  |  |  | 6 963 098,78 |
| Всего: |  |  |  | 6 963 099,00 |

Таблица 5

Расчет стоимости строительства 1 км ВЛ 10 кВ

(в  ценах на 01.01.2005г.)

преподователяой воздушной линиилектропередачи напряжением 10 кВ, приведенной нар

| Наименование затрат | Базисная стоимость в ценах 1991 г., руб. | Индексы изменения стоимости на 01.01.2005г | Фактическая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 560 | 730,968 | 409 342 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 740 | 624,932 | 462 450 |
| Материалы с заготовительно-складскими расходами | 3 951 | Расчет | 7 141 730 |
| Заготовительно-складские расходы |  |  | 178 631 |
| Материалы заказчика, принятые на ответственное хранение |  |  | 0 |
| Материалы заказчика, оприходованные подрядчиком |  |  |  |
| Транспорт | 659 | 1 534,877 | 1 011 484 |
| Накладные расходы | 2 311 | 729,198 | 168 517 |
| Плановые накопления | 3 197 | 520,125 | 1 662 840 |
| Временные здания и сооружения | 150 | 1 422,731 | 213 410 |
| Зимние удорожания | 231 | 1 136,221 | 262 467 |
| ИТОГО: | 11 799 |  | 12 848 900 |
| Непредвиденные затраты | 180 | 1 088,980 | 196 016 |
| ИТОГО СМР: | 11 979 | 1 088,980 | 13 044 916 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ: |  |  |  |
| Выслуга лет | 230 | 986,807 | 226 966 |
| Дополнительные отпуска | 170 | 986,807 | 167 757 |
| Перевозка рабочих | 325 |  | 300 838 |
| Командировочные расходы | 0 |  | 902 019 |
| Вынос трассы в натуру | 0 | 540,451 | 0 |
| Премия за производственные результаты | 2 802 | 986,807 | 27 636 |
| ИТОГО ПРОЧИХ: | 1 005 |  | 1 873 886 |
| ИТОГО стоимость в текущих ценах: | 12 984 |  | 14 918 802 |
| Возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий |  |  | 32 012 |
| Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ |
| Затраты на страхование 1,3% от зарплаты |  |  | 29 012 |
| Чрезвычайный налог и фонд занятости 5% от СМР |  |  | 111 630 |
| Продолжение таблицы 5 |
| Наименование затрат | Базисная стоимость в ценах 1991 г., руб. | Индексы изменения стоимости на 01.01.2005г. | Фактическая стоимость, руб. |
| Земельный налог |  |  | 55 799 |
| Экологический налог |  |  | 26 649 |
| Инновационный фонд 0,194% от СМР |  |  | 26 200 |
| Фонд развития науки 0,5% от СМР | 60 |  | 75 841 |
| ИТОГО: | 60 |  | 325 143 |
| ИТОГО объем подрядных работ: | 13 044 |  | 15 243 945 |
| Объем работ для налогообложения |  |  | 15 211 933 |
| Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации работ |
| Отчисления в фонд Стаб.эк., ВЖФ, ЖИФ - 1,15 % |  |  | 176 972 |
| Всего с учетом фонда Стаб.эк., ВЖФ, ЖИФ |  |  | 15 388 905 |
| Фонд производителей с.- х. продукции и дорожный фонд - 3 % |  |  | 475 946 |
| ИТОГО стоимость в фактических ценах без НДС: |  |  | 15 864 851 |
| Налог на добавленную стоимость - 18 % |  |  | 2 855 673 |
| ВСЕГО стоимость работ с НДС (без мат. зак. и возвр. вр.), к оплате |  |  | 1 870 524 |
| Справочно: всего стоимость работ |  |  | 18 752 536 |
| ФОТ=2232603 |  |  |  |
| ФОТ в части себестоимости |  |  |  |

Примечание:

Стаб.эк. – фонд стабилизации экономики;

ВЖФ – жилищный фонд;

ЖИФ – инфраструктура жилищного фонда;

ФОТ – фонд оплаты труда.

Задача № 2

Определить объем капиталовложений в электроснабжение сельскохозяйственного объекта (стоимость подстанций напряжением 10/0,4 кВ и воздушных сетей напряжением 380/220 В). Схема  электроснабжения   приведена  на  рисунке 2. Исходные данные приведены в таблице 6.

Рис.2 Схема электроснабжения сельскохозяйственного объекта.

Таблица 6

Исходные данные к задаче № 2 по ВЛ

| Параметры сети | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Для длина участков, км: |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
|  | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,4 |
|  | 0,15 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
|  | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,4 |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,2 |
|  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|  | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,3 |
|  | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 |
|  | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Продолжение таблицы 6 |
| Параметры сети | Варианты |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Длина пролета, м | 40 |
| Количество угловых опор, шт | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Количество концевых опор, шт | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Марки провода | А, сечением мм |
|  | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 |
|  | 50 | 70 | 50 | 70 | 70 |
|  | 25 | 25 | 50 | 70 | 70 |
|  | 70 | 50 | 50 | 95 | 70 |
|  | 70 | 95 | 70 | 50 | 95 |
|  | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 |
|  | 50 | 95 | 70 | 50 | 70 |
|  | 35 | 35 | 50 | 35 | 50 |
|  | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 |

Таблица 7

Исходные данные по подстанции

| Тип подстанции | Мощность трансформатора, кВА |
| --- | --- |
| КТП | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| ЗТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Один трансформатор | - | - | - | - | 160 | 250 | 400 | - |
| Два трансформатора | - | - | - | - | 2х160 | 2х250 | 2х400 | 2х630 |

Порядок решения задачи:

- По заданию преподавателя принять вариант задачи.

- Определить количество промежуточных опор и общее количество стоек.

- Пользуясь данными таблицы 11, определить расхода провода на всю сеть 0,38 кВ.

Таблица 8

Нормы расхода провода на 1 км 5-проводной линии 0,38 кВ

| Марки провода | А-25 | А-35 | А-50 | А-70 | А-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход провода, кг/км | 74 | 100 | 143 | 200 | 265 |

4. Составить ведомость расхода материалов на всю проектируемую сеть и определить их стоимость, используя прейскуранты отпускных цен на изделия и нормы расчета фактического количества и стоимости материалов, изделий и конструкций на 1 км линии 380/220 В.

5. Пользуясь данными таблицы, составить локальную смету на электрическую сеть напряжением 380/220 В и определить капитальные вложения на ее строительство.

Таблица 9

Прейскурант 031/1 отпускных цен на изделия,

изготавливаемые УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова»

(в ценах на 01.01.2005 г.)

| Наименование изделия | Отпускная цена в бел. руб. (ставка НДС 18%) |
| --- | --- |
|  | без НДС | с НДС |
| Трехфазные масляные трансформаторы в гофрированных баках герметичного исполнения (ТМГ) или с расширителем |
| ТМГ-16/6-10 | 1 513 000 | 1 785 340 |
| ТМ,ТМГ-25/6-10 | 1 655 000 | 1 952 900 |
| ТМ,ТМГ-40/6-10 | 1 901 000 | 2 243 180 |
| ТМ,ТМГ-63/6-10 | 2 158 300 | 2 546 794 |
| ТМГ-100/6-10 | 2 551 600 | 3 010 888 |
| ТМГ-160/6-10 | 3 298 100 | 3 891 758 |
| ТМГ-250/6-10 | 4 219 700 | 4 979 246 |
| ТМГ-400/6-10 | 5 673 700 | 6 694 966 |
| ТМГ-630/6-10 | 8 479 400 | 10 005 692 |
| ТМ,ТМГ-1000/6-10 | 12 355 400 | 14 579 372 |
| ТМ-1600/6-10 | 25 808 800 | 30 454 384 |
| ТМ,ТМГ-25/15 | 1 936 000 | 2 284 480 |
| ТМ,ТМГ-40/15 | 2 205 000 | 2 601 900 |
| ТМ,ТМГ-63/15 | 2 402 000 | 2 834 360 |
| ТМГ-100/15 | 3 097 000 | 3 654 460 |
| ТМГ-160/15 | 4 108 000 | 4 847 440 |
| ТМГ-250/15 | 4 447 000 | 5 247 460 |
| ТМГ-400/15 | 5 648 000 | 6 664 640 |
| ТМГ-630/15 | 8 435 000 | 9 953 300 |
| Трехфазные сухие трансформаторы без кожуха (ТС) и с кожухом (ТСЗ) |
| ТС-16 | 1 512 000 | 1 784 160 |
| ТС-25 | 1 580 000 | 1 864 400 |
| ТС-40 | 1 754 000 | 2 069 720 |
| ТС-63 | 2 299 000 | 2 712 820 |
| Продолжение таблицы 9 |
| Наименование изделия | Отпускная цена в бел. руб. (ставка НДС 18%) |
|  | без НДС | с НДС |
| ТС, ТСЛ-100 | 3 031 000 | 3 576 580 |
| ТСЗ-16 | 1 632 000 | 1 925 760 |
| ТСЗ-25 | 1 710 000 | 2 017 800 |
| ТСЗ-40 | 1 934 000 | 2 282 120 |
| ТСЗ-63 | 2 458 000 | 2 900 440 |
| ТСЗ-100 | 3 215 000 | 3 793 700 |

## Таблица 10

Прейскурант 021/1

отпускных цен на изделия, изготавливаемые

УП «МЭТЗ им. В.И. КОЗЛОВА», введенный с 1 января 2005 г.

| Наименование изделия | Отпускная цена в бел. руб. (ставка НДС 18%) |
| --- | --- |
|  | без НДС | с НДС |
| КППО-80 | 2 356 500 | 2 780 670 |
| КТППН-100; 250 с блоком управления | 13 427 500 | 15 844 450 |
| КТП СК-25 с 1СУС | 6 320 000 | 7 457 600 |
| КТП СК-25 с 2СУС | 7 360 000 | 8 920 800 |
| МТП-100/35 мачтовая | 11 225 000 | 13 245 500 |
| РЛНД двухполюсный с приводом | 337 500 | 398 250 |
| в т.ч. привод | 73 000 | 66 140 |
| РЛНД трехполюсный с приводом | 408 000 | 481 440 |
|  | с ОПН | без ОПН |
|  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| МТПЖ-2,5/27,5 мачтовая | 3 821 000 | 4 508 780 | 3 000 000 | 3 540 000 |
| МТПЖ-4/27,5 мачтовая | 4 046 000 | 4 774 280 | 3 225 000 | 3 805 500 |
| МТПЖ-10/27,5 мачтовая | 3 393 500 | 4 004 330 | 2 572 500 | 3 035 550 |
| КТПЖ-25/27,5/0,4-99-У1 | 6 592 000 | 7 778 560 | 4 950 000 | 5 481 000 |
| КТПЖ-100/27,5/0,4-99-У1 | 6 942 000 | 8 191 560 | 5 300 000 | 6 254 000 |
| КТПЖ-250/27,5/0,4-99-У1 | 7 152 000 | 8 439 360 | 5 510 000 | 6 501 800 |
| КТПЖ-400/27,5/0,4-99-У1 | 7 634 500 | 9 008 710 | 5 992 500 | 7 071 150 |
|  | с разрядниками | без разрядников |
| МТПЖ-1,25 с 1 фидером | 1 556 500 | 1 836 670 | 1 407 500 | 1 660 850 |
| МТПЖ-1,25 с 2 фидерами | 1 579 000 | 1 863 220 | 1 430 000 | 1 687 400 |
| МТПЖ-2,5 с 2 фидерами | 1 579 000 | 1 863 220 | 1 430 000 | 1 687 400 |
| МТПЖ-4 с 2 фидерами | 1 594 000 | 1 880 920 | 1 445 000 | 1 705 100 |
| МТПЖ-10 с 2 фидерами | 1 594 000 | 1 880 920 | 1 445 000 | 1 705 100 |
| Продолжение таблицы 10 |
| Наименование изделия | Отпускная цена в бел. руб. (ставка НДС 18%) |
|  | с разрядниками | без разрядников |
|  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| МТПО-10 с 1 фидером | 1 704 000 | 2 010 720 | 1 555 000 | 1 834 900 |
| МТПО-10 с 2 фидерами | 1 754 000 | 2 069 720 | 1 605 000 | 1 893 900 |
| Мачтовые с узлами крепления на опоре ЛЭП |
| МТП25/6-10 | 2 398 500 | 2 830 230 | 2 175 000 | 2 566 500 |
| МТП 40/6-10 | 2 431 000 | 2 868 580 | 2 207 500 | 2 604 850 |
| МТП 63/6-10 | 2 516 000 | 2 968 880 | 2 292 500 | 2 705 150 |
| МТП 100/6-10 | 2 698 500 | 3 184 230 | 2 475 000 | 2 920 500 |
| КТПНД 40:100 | 1 671 000 | 1 971 780 | 1 447 500 | 1 708 050 |
| КТПОС-25:63 | 2 283 500 | 2 694 530 | 2 060 000 | 2 430 800 |
| КТП-25 | 2 283 500 | 2 694 530 | 2 060 000 | 2 430 800 |
| КТП-40 | 2 291 000 | 2 703 380 | 2 067 500 | 2 439 650 |
| КТП-63 | 2 636 000 | 3 110 480 | 2 412 500 | 2 846 750 |
| КТП-100 | 2 746 000 | 3 240 280 | 2 522 500 | 2 976 550 |
| КТП-160 | 3 011 000 | 3 552 980 | 2 787 500 | 3 289 250 |
| КТП-250 | 3 446 000 | 4 066 280 | 3 222 500 | 3 802 550 |
| КТПР-25 | 2 188 500 | 2 582 430 | 1 965 000 | 2 318 700 |
| КТПР-40 | 2 203 500 | 2 600 130 | 1 980 000 | 2 336 400 |
| КТПР-63 | 2 301 000 | 2 715 180 | 2 077 500 | 2 451 450 |
| КТПР-100 | 2 368 500 | 2 794 830 | 2 145 000 | 2 531 100 |
| КТПР-160 | 2 656 000 | 3 134 080 | 2 432 500 | 2 870 350 |
| КТПР-250 | 2 728 500 | 3 219 630 | 2 505 000 | 2 955 900 |

Таблица 11

Расчет фактической стоимости материалов,

изделий и конструкций на строительство 1 км линии 0,38 кВ

в ценах на 01.01.2005 г.

| Наименование материалов | Единицы измерения | Количество | Отпускная цена без НДС, бел. руб. | Фактическая стоимость без НДС, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |
| Изолятор ТФ-20 | шт | 239, 000 | 444, 00 | 106 116, 00 |
| Металло-конструкции | т | 0, 383 | 1 895 974, 00 | 726 158, 04 |
| Провод А | т | 0, 610 | 4 655 425, 00 | 2 839 809, 25 |
| Прочие материалы | шт | 1, 000 | 681 109, 00 | 681 109, 00 |
| Стойки СВ 110-35 | шт | 1, 998 | 109 067, 00 | 217 915, 86 |
| Стойки СВ 95-20 | шт | 41, 502 | 66 977, 00 | 2 779 679, 45 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7 350 787, 61 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 7 350 788, 00 |

## Таблица 12

Расчет стоимости строительства 1 км ВЛ 0,38 кВ

в ценах на 01.01.2005 г.

| Наименование затрат | Базисная стоимость в ценах 1991г., бел. руб. | Индексы изменения стоимости | Фактическая стоимость, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 820 | 730, 968 | 599 394 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 975 | 624, 932 | 609 309 |
| Материалы с заготовительно-складскими расходами | 4 176 | расчет | 7 541 369 |
| Заготовительно-складские расходы |  |  | 190 581 |
| Материалы заказчика, принятые на ответственное хранение |  |  | 0 |
| Материалы заказчика, оприходованные подрядчиком |  |  |  |
| Транспорт | 754 | 1 534, 877 | 1 157 297 |
| Накладные расходы | 3 142 | 729, 198 | 2 291 140 |
| Плановые накопления | 4 430 | 520, 125 | 2 304 154 |
| Временные здания и сооружения | 295 | 1 422, 731 | 419 706 |
| Зимние удорожания | 320 | 1 136, 221 | 363 591 |
| ИТОГО: | 14 912 |  | 15 285 960 |
| Непредвиденные затраты | 228 | 1 025, 080 | 233 718 |
| ИТОГО СМР: | 15 140 | 1 025, 080 | 15 519 678 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ: |  |  |  |
| Выслуга лет | 280 | 986, 807 | 276 306 |
| Дополнительные отпуска | 113 | 986, 807 | 111 509 |
| Перевозка рабочих | 730 |  | 380 223 |
| Командировочные расходы | 0 |  | 1 140 042 |
| Вынос трассы в натуру | 0 | 540, 451 | 0 |
| Премия за производственные результаты | 410 | 986, 807 | 404 591 |
| ИТОГО ПРОЧИХ: | 1 533 |  | 2 312 671 |
| ИТОГО стоимость в текущих ценах: | 16 673 |  | 17 832 349 |
| Возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий |  |  | 62 956 |
| Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ |
| Затраты на страхование 1,3 % |  |  | 39 082 |
| Чрезвычайный налог и фонд занятости 5 % |  |  | 150 317 |
| Земельный налог |  |  | 70 524 |
| Экологический налог |  |  | 35 112 |
| Инновационный фонд 0,194 % |  |  | 30 757 |
| Фонд развития науки 0,5 % | 76 |  | 90 791 |
| ИТОГО: | 76 |  | 416 583 |
| Продолжение таблицы 12 |
| Наименование затрат | Базисная стоимость в ценах 1991г., бел. руб. | Индексы изменения стоимости | Фактическая стоимость, бел. руб. |
| ИТОГО объем подрядных работ: | 16 749 |  | 18 248 932 |
| Объем работ для налогооблажения |  |  | 18 185 976 |
| Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации работ |
| Отчисления в фонд Стаб.эк., ВЖФ, ЖИФ |  |  | 211 572 |
| Всего с учетом фонда Стаб.эк., ВЖД, ЖИФ |  |  | 18 397 548 |
| Фонд производителей с.-х. продукции и дорожный фонд 3 % |  |  | 568 996 |
| ИТОГО стоимость в фактических ценах без НДС: |  |  | 18 966 544 |
| Налог на добавленную стоимость - 18 % |  |  | 3 413 978 |
| Всего стоимость работ с НДС: |  |  | 22 380 522 |
| Всего стоимость работ: |  |  | 22 443 478 |
| ФОТ |  |  | 3 096 334 |
| ФОТ в части себестоимости |  |  | 2 402 003 |

Примечание:

Стаб.эк. – фонд стабилизации экономики;

ВЖФ – жилищный фонд;

ЖИФ – инфраструктура жилищного фонда;

ФОТ – фонд оплаты труда.

Министерство (ведомство)

Приложение 1 Форма 1

«УТВЕРЖДЕН»

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе возвратных сумм

тыс. руб.        тыс. руб.

( ссылка на документ об утверждении)

«_____» ________________________г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(Наименование стройки)

Составлен в ценах   г.

| №№ смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Стоимость тыс.руб. | Трудоемкость, тыс. чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заработная плата | эксплуа-тация машин, в т.ч. з/п | материалы, в т.ч. транспорт | накладные расходы | плановые накопления | оборудование, мебель, инвентарь | Прочие | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| М. У. п. 3.1.5 | ЗАТРАТЫ ПО ОТВОДУ УЧАСТКА И ВЫНОСУ ОСЕЙ ТРАСС В НАТУРУ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| М. У. п. 3.1.5 | ЗАТРАТЫ ПО ОТВОДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВНЕПЛОЩАДНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М. У. п. 3.1.5 | ЗАТРАТЫ НА ВЫНОС ОСЕЙ ЗДАНИЙ И КРАСНЫХ ЛИНИЙ В НАТУРУ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Данные заказчика | КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СНОСИМЫЕ СТРОЕНИЯ И ПЛОДОВО-ОГОРОДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, ПОСЕВ, ВСПАШКУ И ДРУГИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ НА ОТЧУЖДАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Данные заказчика, объектная смета | СНОС И ПЕРЕНОС ЗДАНИЙ | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| М.У. п. 3.1.5 расчет | ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п. 3.1.5 | ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ПРОВЕДЕНИЕМ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| расчет | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА ВЗАМЕН СНОСИМОГО | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| М.У. п. 3.1.5 расчет | ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗА ЛЕС ПРИ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬ И ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Объектная смета | ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 3 ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Объектная смета | ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ГЛАВА 4 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА |
| Объектная смета | ЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И Т.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 5 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ |
| Объектная (локальная) смета | ВНУТРИЗАВОДСКИЕ ПУТИ, ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ, СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМАШИН, ГАРАЖИ, ЛИНИИ СВЯЗИ И Т.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |
| Объектная (локальная) смета | ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И Т.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ |
| Объектная (локальная) смета | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И Т. П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |
| РДС 8.01.102-02, п. … | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
|  | В Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |
| РДС 8.01.102-02, п. … | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| М. У. п. 3.1.13а | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| М.У. п. 3.1.136 РДС 8.01.104 -02, п.1.7 | РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ + + ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| М.У. п.3.1.13в, локальная смета | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОСТОЯНных автомобильных дорог | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| М.У. п.3.1.13г, отчетные данные | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ (21,5%) |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| М.У. п.3.1.13д, расчет | КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.13е | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СПЕЦ. МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА (16,75%) |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.13ж, расчет | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.13и, расчет | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАХТОВОГО МЕТОДА |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.13к, | СРЕДСТВА НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ В СРОК ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.13л, расчет | ЗАТРАТЫ НА ШЕФМОНТАЖ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.13м, расчет | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| М.У. п.3.1.13н, расчет | ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-СКИХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.13п | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ работами по сбору ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ нА СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОВЕДЕНИю иСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЕМОК, ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К СДАЧЕ (0,147%) |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.13р, смета | ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР), АВТОРСКИЙ НАДЗОР, ГОССТРОЙНАДЗОР |
| М.У. п.3.1.14.1а | НА СОДЕРЖАНИЕ ЕДИНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛИЦЕ УПРАВЛЕНИЙ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| М.У. п.3.1.14.1б | СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.14.1в | ТЕХНАДЗОР |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.14.3 | АВТОРСКИЙ НАДЗОР |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.14.2 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОССТРОЙНАДЗОРА |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 11 ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ |
| Расчет, договор | ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 12 ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |
| смета | АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| смета | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| смета | РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| смета | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Постановление Госстроя от 20.12.1991г. № 23 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.16, данные заказчика | РАЗРАБОТКА ТЕНДОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.16, данные заказчика | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.У. п.3.1.17 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| Окончание приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Постановление Совмина Республики Беларусь от 06.03.2001 г. № 319 | В Т. Ч. + + ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (0,13%) |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.У. п.3.1.18 | ФОНД РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ (1%) |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| М.У. п.3.1.18 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
|  | ВСЕГО К УТВЕРЖДЕНИЮ: | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  | В Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |

Приложение 2

Форма 2

Министерство ___________________________

(ведомство)

«УТВЕРЖДЕНА»

Сводка затрат в сумме ________________тыс. руб.

В том числе возвратных сумм __________тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«____»______________Г.

СВОДКА-ЗАТРАТ

(наименование стройки)
Составлена в ценах  _________   г.

| №№ п.п. | Наименование затрат | Всего | В том числе по объектам строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекты производ-ственного назначения | объекты жилищно-гражданского назначения | объекты базы строительной индустрии | другие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.	Сметная   стоимость, тыс.руб.:

а) зарплата

б) эксплуатация машин

в) материалы

в т.ч. транспортные затраты

г) накладные расходы

д) плановые накопления

е) оборудование

ж) прочие затраты

2.	Общая сметная стоимость тыс. руб.

В т. ч. возвратных сумм

Руководитель (гл. инженер) организации _______________________

Главный инженер проекта                           ________________________

Руководитель подразделения                    ________________________

Приложение 3

Форма 3

Наименование стройки__________________________________________________________________________________

ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Составлена в ценах

| Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость объектов и затрат по проекту, тыс. руб. | Сметная стоимость объектов и затрат, включаемых в пусковой комплекс, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В ТОМ ЧИСЛЕ | Всего | В ТОМ ЧИСЛЕ |
|  |  | зара- ботная плата | эксплу- атация машин | материалы, в т.ч. транс- порт | наклад-ные расходы | плановые накопления | оборудование, мебель, инвентарь | прочие |  | заработная плата | эксплуатация машин | материалы, в т.ч. транспорт | наклад- ные расхо- ды | плановые накоп-ления | оборудование, мебель, инвентарь | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Главный инженер проекта      ____________________________      Руководитель подразделения  _____________________________

Приложение 4 Форма 4

Наименование  стройки___________________________________________________________________________________________

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

На строительство__________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Составлена в ценах	г.	Стоимость	тыс. руб

| Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Стоимость, тыс. руб. | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заработная плата | эксплуатация машин | материалы | накладные расходы | плановые накопления | оборудование, мебель, инвентарь | прочие | всего |  |
|  |  |  |  | в т.ч. транспортные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Главный инженер проекта_______________________________________________

Руководитель подразделения______________________________________________

Составил (должность)__________________________________________________

Проверил (должность)__________________________________________________

Продолжение приложения 4

Форма 4а

Наименование стройки_________________________________________________________

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на строительство__________________________________________________________

(наименование объекта)

Составлена в ценах	г.                                              Стоимость___________тыс. руб.

| Номера смет и расче- тов | Наимено-вание работ и затрат | Стоимость, тыс. руб. | Пока- затели единич-ной стои- мости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заработ-ная плата | Эксплу-атация машин | Материалы, в т.ч. транспорт | Наклад-ные расходы | Пла-новые накоп-ления | Обору-дование, мебель, инвен-тарь | Прочие затраты | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Главный инженер проекта  ____________________________ Руководитель подразделения_____________________________ Составил (должность)        ____________________________ Проверил (должность)       ____________________________

Приложение 5

Форма 5

Наименование стройки__________________________________________________________________

Код стройки___________________________________________________________

Наименование объекта___________________________________________________________________

Шифр объекта__________________________________________________________________________

Комплект чертежей _________________________________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на   _____________________________________________________________________

Составлена в ценах	г.	Стоимость_________ тыс. руб.

| № п.п. | Обосно-вание | Наименование видов работ и ресурсов | Ед. изм., количество | Стоимость ед. изм./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зар. плата рабочих | Эксплуатация машин | Материальные ресурсы | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. заработная плата | Всего | в т.ч. транспорт- ные затраты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Всего

в т.ч.

Строительные работы

в т.ч.

Заработная плата

Эксплуатация машин

в т.ч. заработная плата

Материалы

в т.ч.

транспортные затраты

Накладные расходы

Плановые накопления

Возврат материалов

Составил (должность)______________________________

Проверил (должность)_______________________________

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

КОД СТРОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ШИФР ОБЪЕКТА

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Составлен в ценах	г.

РЕСУРСНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение 6

Форма 6

Стоимость	тыс. руб.

| № п.п. | Номер расценки | Наименование работ и элементов затрат | Ед. изм. | Норма расхода (объем) | Стоимость единицы | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ресурса |  |  | на ед. | всего |  | всего | в т.ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | зар. плата машинистов | транспортные затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 |

Всего

в т.ч.

Строительные работы

в т.ч.

Заработная плата

Эксплуатация машин

в т.ч.

заработная плата

Материалы

в т.ч.

транспортные затраты

Накладные расходы

Плановые накопления

Составил (должность)_______________________________

Проверил (должность)_______________________________

Приложение 7 Форма 7

(рекомендуемая)

Наименование стройки__________________________________________________________________

Код стройки___________________________________________________________

Наименование объекта___________________________________________________________________

Шифр объекта__________________________________________________________________________

Комплект чертежей __________________________________________________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

на_____________________________________________________________________________

Составлена в ценах	г.

| Код ПТМ | Наиме-нование ПТМ | Объем | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3ар. плата | Эксплуатация машин | Материалы | Оборудование, мебель, инвентарь | Наклад-ные | Всего |
|  |  | Ед. изм. | трудоемкость, чел.-ч. | в т.ч. зар. плата | в т.ч. транспортные затраты |  | Плановые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Составил (должность)_________________________________ Проверил (должность)__________________________________

Содержание

| Введение……………………………………………………………………..... 1. Общие положения…………………………………………………...…….. 2. Составление сметной документации на проектируемый электротехни-ческий объект……………………………………………………………… 3. Расчет капитальных вложений в проектируемый объект при помощи укрупненных показателей стоимости сооружения……………………... 4. Практическое занятие……………………………………………………... Литература…………………………………………………………………...... Приложение 1…………………………………………………………………. Приложение 2…………………………………………………………………. Приложение 3…………………………………………………………………. Приложение 4…………………………………………………………………. Приложение 5…………………………………………………………………. Приложение 6…………………………………………………………….…… Приложение 7……………………………………………………………….. .. | 3 4 4 9 11 22 23 34 35 36 38 39 40 |
| --- | --- |

# Text boxes

Рис.1. Схема магистральной

воздушной линии 10 кВ.

3

2

1

А

8

9

7

6

4

3

2

1

0

5